INVESTICIJŲ PROJEKTAS

ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ PASTATO, ESANČIO LAISVĖS G. 15, ROKIŠKIO M., MODERNIZAVIMAS

| Vykdytojas: | Užsakovas: |
| --- | --- |
| UAB „Geotaškas“ | Rokiškio lopšelis-darželis „Nykštukas“ |

Rokiškis, 2019-10-10

TURINYS:

ĮVADAS	7

1. PROJEKTO KONTEKSTAS	8

1.1. Paslaugos pasiūla ir paklausa	8

1.2. Teisinė aplinka	11

1.3. Sprendžiamos problemos ir jų atsiradimo priežastys	15

2. PROJEKTO TURINYS	16

2.1. Projekto tikslas ir uždaviniai	16

2.2. Projekto sąsajos su kitais projektais	17

2.3. Projekto tikslinės grupės ir ribos	17

2.4. Projekto organizacija	18

2.5. Projekto siekiami rezultatai	19

3. GALIMYBĖS IR ALTERNATYVOS	20

3.1. Esama situacija	20

3.2. Galimos projekto veiklos	25

3.3. Veiklų vertimo kriterijai	25

3.4. Trumpasis veiklų sąrašas ir projekto įgyvendinimo alternatyvų aprašymas	25

3.4.1. Alternatyva „Esamo pastato techninių bei funkcinių savybių pagerinimas“	26

3.4.2. Alternatyva „Esamo pastato pardavimas ir naujo pastato statyba“	27

3.5. Analizės metodo pasirinkimas	28

3.6. Projekto įgyvendinimo alternatyvų palyginimas SNA metodu	29

4. FINANSINĖ ANALIZĖ	30

4.1. Projekto ataskaitinis laikotarpis	30

4.2. Finansinė diskonto norma	30

4.3. Projektų lėšų srautai	30

4.3.1. Investicijų išlaidos	30

4.3.2. Investicijų likutinė vertė	32

4.3.3. Veiklos pajamos	32

4.3.4. Veiklos išlaidos	32

4.3.5. Mokesčiai	33

4.3.6. Finansavimas	33

4.4. Finansiniai rodikliai	33

4.4.1. Investicijų finansiniai rodikliai	33

4.4.2. Išvada dėl finansinio gyvybingumo	34

4.4.3. Kapitalo finansiniai rodikliai	34

4.4.4. Rodiklių palyginimas	35

5. EKONOMINĖ ANALIZĖ	36

5.1. Rinkos kainų pavertimas į ekonomines	36

5.2. Socialinė diskonto norma	36

5.3. Išorinio poveikio įvertinimas	36

5.4. Ekonominiai  rodikliai	38

5.5. Optimalios alternatyvos parinkimas	39

6. JAUTRUMAS IR RIZIKOS	40

6.1. Jautrumo analizė	40

6.1.1. Kintamųjų nustatymas	40

6.1.2. Tarpusavio priklausomybės įvertinimas	40

6.1.3. Elastingumo analizė	40

6.1.4. Kritiniai kintamieji	40

6.2. Scenarijų analizė	40

6.3. Kintamųjų tikimybės	41

6.4. Rizikų vertinimas	41

6.5. Rizikos priimtinumas	41

6.6. Rizikų valdymo veiksmai	42

7. PROJEKTO VYKDYMO PLANAS	45

7.1. Projekto trukmė ir etapai	45

7.2. Projekto vieta	47

7.3. Projekto komanda	48

7.4. Projekto prielaidos ir tęstinumas	48

IŠVADOS IR PASIŪLYMAI	49

PRIEDAI	50

SANTRAUKA

Projekto kontekstas

Europos Sąjunga susiduria su beprecedentėmis problemomis, kurias lemia didėjanti priklausomybė nuo energijos importo ir menki energijos ištekliai, taip pat su poreikiu riboti klimato kaitą. Energijos vartojimo efektyvumas yra vertinga priemonė šioms problemoms spręsti. Ją naudojant Europos Sąjungoje gerinamas energijos tiekimo saugumas mažinant pirminės energijos suvartojimą ir energijos importą. Energijos vartojimo efektyvumas padeda ekonomiškai efektyviai mažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir taip švelninti klimato kaitą.

Rokiškio lopšelis-darželis „Nykštukas“ įsikūręs 1965 metais statytame pastate. Įstaiga inicijuojamu projektu siekia sumažinti pastato šilumos bei elektros energijos suvartojimą ir pagerinti jo mikroklimatą. 2019 metais parengta pastato energijos vartojimo audito ataskaita, kurioje nurodyta, kad pagal technines savybes pastatas atitinka F pastato energinio naudingumo klasę. Tai reiškia, kad pastato energetinės savybės yra labai prastos: išlaidos šildymui ir kitiems energijos resursams yra didelės, tuo tarpu patalpose neužtikrinamas tinkamas mikroklimatas (temperatūra, drėgmė ir pan.). Tai sąlygoja nepakankama išorinių atitvarų varža, prasta inžinerinių sistemų techninė būklė. Nors rekonstrukcijos pastatas reikalauja jau seniai, dėl lėšų trūkumo įstaigos infrastruktūra kasmet blogėja, o išlaidos pastato šildymui ir elektrai kasmet pareikalauja didelių savivaldybės biudžeto išlaidų.

Įstaigos administracija inicijavo projektą „Rokiškio lopšelio-darželio „Nykštukas“ pastato, esančio Laisvės g. 15, Rokiškio m., modernizavimas“, kurio metu bus iš esmės pagerintos pastato energijos vartojimo savybės. Tokiu būdu bus išspręstos esminės įstaigos problemos – didelės pastato energijos vartojimo sąnaudos ir patalpų neatitikimas higienos normoms.

Projekto turinys

Projekto tikslas:

- Prisidėti prie į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2) kiekio mažinimo ir klimato kaitos švelninimo, mažinant suvartojamą metinės pirminės energijos kiekį.

Projekto tikslas atitinka 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos: 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir AIE gamybos ir naudojimo skatinimas“ teminio tikslo „Perėjimo prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos visuose sektoriuose rėmimas“ 4.3 investicinio prioriteto „Energijos vartojimo efektyvumo, pažangaus energijos valdymo ir AIE vartojimo viešosiose infrastruktūrose, įskaitant viešuosius pastatus ir gyvenamųjų namų sektorių, rėmimas“ 4.3.1 konkretų uždavinį „Sumažinti energijos suvartojimą viešojoje infrastruktūroje ir daugiabučiuose namuose“.

Projekto uždavinys:

- Sumažinti suvartojamos metinės pirminės energijos kiekį, padidinant viešųjų pastatų šilumos ir elektros energijos vartojimo efektyvumą.

Projekto uždavinys prisidės prie Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programoje išskirto 2 uždavinio „Įgyvendinti savivaldybių viešųjų pastatų tvarų energijos vartojimo efektyvumą užtikrinančias technines ir organizacines priemones“ įgyvendinimo.

Projekto veiklos:

- Rokiškio lopšelio-darželio „Nykštukas“ pastato energetinio efektyvumo padidinimas.

Projekto tikslinės grupės

Tiesioginė projekto tikslinė grupė – įstaigos administracija.

Netiesioginė tikslinė grupė – įstaigos darbuotojai bei paslaugų gavėjai (vaikai).

Projekto vykdytojas – Rokiškio lopšelis-darželis „Nykštukas“, kuris pagal savo veiklos kompetenciją yra atsakingas už viešųjų priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo paslaugų organizavimą, projektų susijusių su šių paslaugų gerinimu, įgyvendinimą.

Projekto galimybės ir alternatyvos

Investicijų projekte analizuotos 2 alternatyvos: „Esamo pastato techninių bei funkcinių savybių pagerinimas“ ir „Esamo pastato pardavimas ir naujo pastato statyba“. Įvertinus alternatyvas finansiškai ir ekonomiškai, optimalia alternatyva buvo pasirinkta alternatyva „Esamo pastato techninių bei funkcinių savybių pagerinimas“. Numatoma atlikti šiuos pastato energetines savybes gerinančius darbus: sienų šiltinimas; langų ir lauko durų keitimas; cokolio ir pagrindų šiltinimas, nuogrindos įrengimas; stogo šiltinimas. Taip pat numatoma atlikti šiuos energetinių savybių negerinančius, tačiau pastato funkcionavimui būtinus darbus: aplinkos atstatymo darbai; panduso įrengimas; žaibosaugos įrengimas.

Pažymėtina, kad šios investicijos leis pagerinti pastato energinį naudingumą iki B klasės.

Finansinė analizė

Projekto biudžetas siekia 348.452 EUR. Finansinės naudos skaičiavimui taikytas 25 m. laikotarpis, 4,00 % diskonto norma. Vertintos statybos išlaidos, objekto išlaikymo kaštai.

Finansiniai projekto rodikliai:

- FGDV(I) – (-0,225) mln. EUR;

- FVGN(I) – (-3,34) proc.;

- FNIS – 0,000;

- FGDV(K) – (-0,363) mln. EUR;

- FVGN(K) – (-7,97) proc.

Projektas finansiškai gyvybingas, tačiau negeneruojantis finansinės naudos (kaip ir dauguma viešosios infrastruktūros projektų).

Ekonominė analizė

Ekonominė-socialinė nauda 2014-2020 m. dalinai ES paramos lėšomis finansuojamiems projektams apskaičiuojama pagal „Metodikos ir modelio, skirto įvertinti investicijų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos nacionalinio biudžeto lėšomis, socialinį-ekonominį poveikį, sukūrimas. Galutinė ataskaita“. Skaičiuojant projekto ekonominę-socialinę naudą vertintos 3 dedamosios: anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas, pastatų energetinių charakteristikų pagerėjimas bei pasiryžimas sumokėti už padidėjusį ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą. Skaičiavimui taikyta 5,00 % diskonto norma, atlikti konvertavimo veiksmai.

Ekonominiai-socialiniai projekto rodikliai:

- EGDV – (0,292) mln. EUR;

- EVGN – (13,57) proc.;

- ENIS – (2,940).

Projektas skirtas ne finansinės, o ekonominės-socialinės naudos generavimui.

Jautrumas ir rizikos

Jautrumo analizės metu buvo nustatyti kritiniai kintamieji: statybos darbų kaina, ekonominė-socialinė nauda, pastato išlaikymo išlaidų pokytis, investicijų likutinė vertė. Kritiniams kintamiesiems esant net iki 67 proc. mažiau palankiems, projektas vis tiek išlieka naudingas.

Scenarijų analizė parodė, kad projektas yra vidutiniškai rizikingas. Pesimistinio scenarijaus atveju (visiems kritiniams kintamiesiems esant 25 proc. nepalankesniems) projekto ekonominė grynoji dabartinė vertė vis tiek išlieka teigiama. Didžiausios projekto rizikos yra susijusios su rangos darbų kokybės užtikrinimu. Numatytos rizikų valdymo priemonės.

Vykdymo planas

Planuojama projekto įgyvendinimo trukmė – 36 mėn., pradžia – 2020 m. I ketv. Projekto tęstinumas bus užtikrintas veiklos vykdymo, organizaciniu, finansiniu, eksploataciniu požiūriu, nes už įstaigos veiklą yra atsakinga Rokiškio rajono savivaldybė.

Duomenų apie investicijų projektą suvestinė lentelė:

| Eil. Nr. | Investicijų projekto duomenys | Investicijų projekto duomenų aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Viešoji paslauga, kurios kokybei gerinti skirtas investicijų projektas | Viešoji paslauga (pagal LR vietos savivaldos įstatymą (Žin. 1994, Nr. 55-1049): ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimas (6 str. 8 p.). Tikslinės grupės: įstaigos administracija. įstaigos darbuotojai bei paslaugų gavėjai (vaikai) |
| 2. | Projekto tikslas | Prisidėti prie į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2) kiekio mažinimo ir klimato kaitos švelninimo, mažinant suvartojamą metinės pirminės energijos kiekį |
| 3. | Projekto veiklos | Rokiškio lopšelio-darželio „Nykštukas“ pastato energetinio efektyvumo padidinimas |
| 4. | Projekto pareiškėjas | Rokiškio lopšelis-darželis „Nykštukas“ |
| 5. | Projekto partneriai | Nėra |
| 6. | Projekto biudžetas | 348.452 EUR |
| 7. | Prašomas finansavimas | Paskola |
| 8. | Projekto įgyvendinimo vieta | Laisvės g. 15, Rokiškis |
| 9. | Projekto įgyvendinimo trukmė | 36 mėn. |

# ĮVADAS

- Investicijų projekto pavadinimas: Rokiškio lopšelio-darželio „Nykštukas“ pastato, esančio Laisvės g. 15, Rokiškio m., modernizavimas.

- Investicijų projekto rengimo pagrindas: 2019-02-04 d. paslaugų teikimo sutartis Nr. VS-3 tarp Rokiškio lopšelio-darželio „Nykštukas“ ir UAB „Geotaškas“.

- Darbo tikslas: parengti investicijų projektą, dokumentą, finansiškai (ekonomiškai), techniškai ir socialiai pagrindžiantį investavimo tikslus, įvertinantį investicijų grąžą (jei projektas komercinis) ir kitus efektyvumo rodiklius, nurodantį projektui įgyvendinti reikalingas lėšas bei finansavimo šaltinius ir terminus.

- Darbo eiga: rengiant dokumentus vadovautasi Rokiškio lopšelio-darželio „Nykštukas“ ir Rokiškio rajono savivaldybės administracijos pateikta medžiaga, energijos vartojimo audito ataskaita, kitais teisiniais ir strateginiais dokumentais, lankytasi projekto įgyvendinimo vietoje, bendrauta su atsakingais įstaigų asmenimis, analizuota panašių projektų patirtis.

Investicijų projektas „Rokiškio lopšelio-darželio „Nykštukas“ pastato, esančio Laisvės g. 15, Rokiškio m., modernizavimas“ rengiamas vadovaujantis šiais dokumentais:

- Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir/ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika (toliau - Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir/ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika), patvirtinta VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337;

- Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34;

- Metodikos ir modelio, skirto įvertinti investicijų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos nacionalinio biudžeto lėšomis, socialinį-ekonominį poveikį, sukūrimas. Galutinė ataskaita (toliau – Metodikos ir modelio, skirto įvertinti investicijų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos nacionalinio biudžeto lėšomis, socialinį-ekonominį poveikį, sukūrimas galutinė ataskaita), parengta UAB „BGI Consulting“ ir CSIL Milano;

- Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programa, patvirtinta LR Vyriausybės 2004 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1328 „Dėl viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“;

- Savivaldybių viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo projektų rengimo ir atrankos tvarkos aprašas, patvirtintas LR aplinkos ministro 2015 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. D1-410 „Dėl savivaldybių viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo projektų rengimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“;

- LR aplinkos ministro 2016 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. D1-297 „Dėl kvietimo rengti savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimo pilotinius investicijų projektus“.

# 1. PROJEKTO KONTEKSTAS

Šioje dalyje analizuojamas projekto kontekstas, teisinė aplinka, atliekama poreikių analizė, įvardijamos problemos, kurioms spręsti rengiamas projektas.

## 1.1. Paslaugos pasiūla ir paklausa

Klimato kaita

Pastaraisiais dešimtmečiais vis akivaizdžiau pasireiškianti klimato kaita kelia grėsmę aplinkai, ūkinei veiklai ir kartu pasaulio ekonomikos vystymuisi. Remiantis geriausia turima moksline informacija, pateikta Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos (angl. k. IPCC; toliau – TKKK) ketvirtojoje vertinimo ataskaitoje ir kitose paskelbtose mokslinėse studijose, nurodoma, kad didžiausią įtaką klimato sistemai daro antropogeninės kilmės medžiagos. Žmonių ūkinė veikla didina atmosferos šiluminę taršą: didėjanti išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) koncentracija stiprina natūralų šiltnamio efektą ir daro lemiamą įtaką vidutinės pasaulio oro temperatūros kilimui. Daugiausia ŠESD susidaro deginant iškastinį kurą, pramoniniuose ir žemės ūkio produkcijos gamybos procesuose, taip pat daug jų išsiskiria iš atliekų. Pagrindinės išmetamosios ŠESD – anglies dioksidas (CO2), metanas (CH4), azoto suboksidas (N2O), hidrofluorangliavandeniliai (HFC), sieros heksafluoridas (SF6) ir perfluorangliavandeniliai (PFC). Tačiau temperatūra įvairiose Žemės rutulio vietose kyla nevienodai intensyviai: tropikų platumose lėčiau, o vidutinėse ir poliarinėse platumose – sparčiau. TKKK ketvirtojoje vertinimo ataskaitoje pažymima, kad nuo XX a. pradžios pasaulio oro temperatūra pakilo 0,7 °C, Europoje – apie 1 °C. Be to, dėl intensyvesnės vandens apytakos ir sustiprėjusios atmosferos cirkuliacijos vidutinėse ir aukštose platumose atšilimą lydi padidėjęs vidutinis kritulių kiekis, kylantis pasaulinio vandenyno lygis, tirpstantys kalnų ledynai, nuolat mažėjantys amžino įšalo, sezoninės sniego dangos ir jūrų ledų plotai. Nagrinėjant klimato rodiklių – oro temperatūros, kritulių, saulės spinduliuotės ir kitų meteorologinių elementų bei reiškinių – pasiskirstymą, jų metinę eigą, išryškėja tam tikri klimato kaitos požymiai.

Siekiant išvengti negrįžtamų pasaulio klimato kaitos padarinių reikia, kad pasaulinis atšilimas neviršytų iki pramoninių laikų buvusios temperatūros daugiau kaip 2 °C. Kaip aprašyta Europos Komisijos (toliau – EK) dokumente „Pasaulio klimato kaitos apribojimas iki 2 °C. Gairės 2020 metams ir vėliau. Poveikio įvertinimo santrauka“, naujausias šiuo metu vykdomas tyrimas (PESETA, trumpinys iš angl. k. Projection of economic impacts of climate change in sectors of the European Union based on bottom-up analysis), kurį koordinuoja EK Jungtinis tyrimų centras, patvirtina, kad išmetamųjų ŠESD koncentraciją stabilizavus 450 ppmv CO2 ekvivalentu (toliau – CO2e), atsirastų 50 proc. tikimybė neviršyti 2 °C ribos. Išmetamųjų ŠESD koncentracija jau dabar siekia beveik 394 ppmv ir kiekvienais metais padidėja maždaug 2 ppmv. Tai „viršijimo“ scenarijus, panašus į 2006 m. Pasaulio banko atstovo Nicholo Sterno apžvalgos ataskaitoje (Stern, 2006) pateiktą 500 ppmv CO2e scenarijų. Pagal pagrindinį scenarijų viso pasaulio išmetamųjų ŠESD kiekis iki 2050 m. turėtų padidėti 86 proc., palyginti su 1990 m. lygiu. 2020 m. besivystančių šalių išmetamųjų ŠESD kiekis viršys išsivysčiusių šalių išmetamųjų ŠESD kiekį. EK atlikto ekonomikos augimui daromo poveikio įvertinimo rezultatai rodo, kad plačiau bendradarbiaujant tarptautiniu lygiu įmanoma pasaulio išmetamųjų ŠESD kiekį sumažinti iki lygio, kuris leistų neviršyti vidutinės temperatūros daugiau negu 2 °C. Visos valstybės turi pagerinti energijos vartojimo efektyvumą ir sumažinti išmetamųjų ŠESD kiekį transporto, gyvenamųjų pastatų ir paslaugų sektoriuose. Remiantis moksliniais įrodymais ir TKKK ketvirtosios vertinimo ataskaitos duomenimis, siekiant išlaikyti vidutinės pasaulio temperatūros augimo apribojimą iki 2 °C palyginti su ikipramoninio laikotarpio temperatūra, išsivysčiusios šalys, kaip grupė, turėtų įsipareigoti sumažinti išmetamųjų ŠESD kiekį 25–40 proc. iki 2020 m. ir 80–95 proc. iki 2050 m., palyginti su 1990 m. Tačiau labiausiai pažengusios besivystančios šalys, kaip grupė, turėtų įsipareigoti imtis veiksmų, kurie lemtų išmetamųjų ŠESD kiekio sumažėjimą 15–30 proc. iki 2020 m., palyginti su įprasta veikla.

Viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumas

Prisidedant prie ES klimato kaitos politikos vykdymo ir įgyvendinant klimato kaitos švelninimo priemones, siekiama gerokai sumažinti išmetamų į orą šiltnamio efektą sukeliančių dujų, didinti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą ir energijos vartojimo efektyvumą, gerinti miestų oro kokybę. Nors energijos naudojimo efektyvumas Lietuvoje pastarąjį dešimtmetį (2000–2010 metais) sparčiai didėjo, vis dar yra esminių trūkumų. Lietuva importuoja apie 90 procentų pirminės energijos. Efektyvesnis energijos vartojimas ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo plėtra leistų sumažinti energijos išteklių importą ir energetinę priklausomybę. Viena iš rimčiausių neefektyvaus energijos vartojimo Lietuvoje priežasčių – labai prastos daugumos viešosios paskirties pastatų šiluminės savybės, jiems šildyti reikia daug energijos. Šilumai ir elektrai gaminti per mažai naudojama ekologiškai švarių atsinaujinančių energijos išteklių, tokių kaip geoterminė (žemės gelmių šiluminė), saulės ir vėjo energija.

Valstybės įmonės Registrų centro duomenimis, 2014 m. sausio 1 d. Nekilnojamojo turto registre įregistruoti 13123 viešieji pastatai, kurie nuosavybės teise priklauso valstybei ir savivaldybėms. Šių pastatų plotas – apie 14,8 mln. kv. metrų. Apie 5 500 pastatų (5,9 mln. kv. metrų) nuosavybės teise priklauso valstybei. Apie 7 600 pastatų (8,9 mln. kv. metrų) nuosavybės teise priklauso savivaldybėms. Apytiksliai 89 procentai šių pastatų pastatyti 1900–1990 metais, kai vyravo plytinių ir stambiaplokščių pastatų statyba. Šie pastatai neatitinka dabar galiojančių pastatams keliamų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų, jiems šildyti per metus vidutiniškai suvartojama apie 2 300 GWh šilumos energijos. Tokie pastatai priskiriami D, E, F ir G pastato energinio naudingumo klasėms, o šilumos energijos sąnaudos, išreikštos kilovatvalandėmis 1 kv. metrui patalpų naudingojo ploto, juose – nuo 160–610 kWh/m2 per metus. Dėl menko viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumo ir didelių jų priežiūros ir eksploatavimo sąnaudų šiuo metu teikiamų viešųjų paslaugų savikaina atitinkamai didesnė.

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis Lietuvoje 2007–2013 metais atnaujinti (modernizuoti) 906 viešieji pastatai (iš jų 438 mokyklos). Šių pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektų įgyvendinimą administravo Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, tam minėtu laikotarpiu skirta apie 300 mln. eurų. Energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektams taikytas toks finansavimo būdas, kai projektams įgyvendinti finansavimas (subsidija) skiriamas nesiejant šių investicijų ir siekiamo rezultato su investicijų atsipirkimu ir padengimu iš sutaupytos šilumos energijos.

Vidutinė vieno energijos vartojimo efektyvumo didinimo projekto investicijų suma – apie 500 tūkst. eurų, investicijų suma 1 kv. metrui – nuo 130 iki beveik 490 eurų. Įgyvendintų energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektų investicijų analizė rodo, kad didžiausios investicijos tenka gydymo paskirties pastatams. Šios paskirties pastato energijos vartojimo efektyvumo didinimo projekto vidutinė vertė – beveik 900 tūkst. eurų, tai yra investicijos į šių pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimą dvigubai didesnės nei kitų viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektuose nurodyta investicijų suma.

Viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektams įgyvendinti dažniausiai naudotos sienų, stogo, cokolio šiltinimo, langų ir durų keitimo, šildymo sistemos atnaujinimo priemonės. Įdiegus energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones, atnaujintuose viešuosiuose pastatuose per metus sutaupyta 215,08 GWh energijos.

Finansavimo galimybės energijos taupymo srityje

Nustatyta, kad savivaldybių viešųjų pastatų ir valstybei priklausančių viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimui finansuoti trūksta atitinkamai 146,8 ir 66,9 mln. eurų. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu ir Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, biudžetinės įstaigos savo vardu negali skolintis lėšų, prisiimti jokių skolinių įsipareigojimų, todėl trūkstamų lėšų turėtų būti gaunama iš privačių investuotojų, jiems perduodant energijos vartojimo efektyvumo didinimo projekto įgyvendinimo riziką, susietą su apmokėjimu už pasiektus rezultatus.

2014-2020 metų periodu bendroje strateginėje programoje numatytas vienas iš penkių pagrindinių ES siekių 2020 metams – „Klimato kaita ir energetikos tvarumas“. Juo siekiama:

- Šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis turėtų būti sumažintas 20 % (arba net 30 %, jei tam bus tinkamos sąlygos), palyginti su 1990 m. rodikliais;

- 20 % energijos turėtų būti gaminama iš atsinaujinančiųjų šaltinių;

- Energijos vartojimo efektyvumas turėtų būti padidintas 20 %.

Energetikos tvarumui pasiekti yra dvi pavyzdinės iniciatyvos, iš kurių pirmoji – „Tausiai išteklius naudojanti Europa“. Siekiant remti perėjimą prie tausiai išteklius naudojančios ir mažai anglies dvideginio į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos, ekonomikos augimas turi būti atskirtas nuo išteklių ir energijos naudojimo:

- Mažinant CO2 išmetimą;

- Skatinant patikimesnį energijos tiekimą;

- Naudojimo ir vartojimo produktams ir paslaugoms reikalingus išteklius naudojant taupiau.

Šiai sričiai 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programoje numatomos investicijos, kuriomis bus investuojama į veiklas, apimančias nuoseklią atsinaujinančių išteklių energijos (toliau – AIE) plėtrą ir energijos efektyvumo skatinimą įvairiuose sektoriuose (AIE skatinami šilumos ir elektros energijos srityse, taip pat pramonės įmonėse; modernizuojami šilumos ir elektros energijos tinklai, siekiant integruoti į rinką energiją, pagamintą iš AIE; energijos efektyvumas bus skatinamas visoje energijos grandinėje (gamyboje, tiekime ir vartojime). Taigi, siekiant efektyviai spręsti energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo iššūkius, būtina derinti ERPF ir SaF finansuojamas veiklas, nes tai leis įgyvendinti integruotu požiūriu pagrįstus projektus, užtikrins išsamią veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo stebėseną ir kokybišką atsiskaitymą.

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programoje viešųjų pastatų energijos vartojimo sumažinimo sričiai yra išskirtas 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 4.3 investicinio prioriteto „Energijos vartojimo efektyvumo, pažangaus energijos valdymo ir AIE vartojimo viešosiose infrastruktūrose, įskaitant viešuosius pastatus ir gyvenamųjų namų sektorių, rėmimas“ 4.3.1 konkretus uždavinys „Sumažinti energijos suvartojimą viešojoje infrastruktūroje ir daugiabučiuose namuose“.

Viešųjų pastatų energijos vartojimas Rokiškio rajone

Viešųjų pastatų energetinės savybės ir problemos Rokiškio rajone atitinka Lietuvos tendencijas. 2007-2013 m. ES finansinės paramos periodu Rokiškio rajone buvo pagerinti keturių savivaldybės nuosavybės teise valdomų pastatų energetinės savybės ir sumažintos juose veikiančių įstaigų išlaidos šilumos ir elektros energijai.

Rokiškio lopšelis-darželis „Nykštukas“ įsikūręs 1965 metais statytame pastate. Įstaiga inicijuojamu projektu „Rokiškio lopšelio-darželio „Nykštukas“ pastato, esančio Laisvės g. 15, Rokiškio m., modernizavimas“ siekia sumažinti pastato šilumos suvartojimą bei pagerinti patalpų mikroklimatą. 2019 metais parengta energijos vartojimo audito ataskaita, kurioje nurodyta, kad pagal technines savybes pastatas atitinka F pastato energinio naudingumo klasę. Tai reiškia, kad dėl menko pastato energijos vartojimo efektyvumo pastato naudojimas reikalauja didelių jo priežiūros ir eksploatavimo sąnaudų. Rengiant energijos vartojimo audito ataskaitą, buvo atlikti pastato patalpų temperatūrų matavimai. Analizuojant matavimų rezultatus nustatyta, kad ne visose pastato patalpose oro temperatūra yra vienoda. Matuojamuoju periodu vidutinė patalpų temperatūra buvo 18,33°C. Vidutinė išorės temperatūra matavimų metu buvo teigiama, t.y. 1,53°C. Remiantis matavimų rezultatais pastebima, jog dalyje pagrindinių patalpų vidutinė temperatūra neatitinka higienos normų (HN 42:2009) keliamų reikalavimų.

Įgyvendinant projektą būtų įgyvendintos energiją taupančios priemonės, kurios leistų sumažinti pastato šilumos ir elektros energijos suvartojimą daugiau kaip 49 proc. Būtų pasiekta B pastato energinio naudingumo klasė.

## 1.2. Teisinė aplinka

Lietuvoje yra ryškūs regioniniai gamtinių, ekonominių, demografinių ir infrastruktūrinių išteklių skirtumai, lemiantys šalies regionų socialinės – ekonominės padėties neatitikimus. Siekiant subalansuoti ūkio, o kartu ir visų šalies prioritetinių sričių (tame tarpe ir energetikos) plėtrą šalyje, pasitelkiant Europos Sąjungos šalių patirtį, parengta ir įgyvendinama Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, 2014-2020 m. Nacionalinė pažangos programa, rengiami regionų plėtros planai ir savivaldybių plėtros strateginiai planai, kurie yra integrali regionų plėtros planų dalis. Visi šie dokumentai privalo būti tarpusavyje suderinti tam, kad būtų pasiektas maksimalus įgyvendinamų priemonių efektyvumas ir užtikrintas raidos subalansuotumas.

Ekonomikos augimui užtikrinti būtinas darnus (tausojantis) išteklių naudojimas. Lietuvoje sudarytos teisinės ir ekonominės sąlygos, skatinančios tausojantį išteklių naudojimą ir apsaugą, poveikio aplinkai mažinimą, energijos efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo didinimą, tačiau aplinkos kokybė dar neatitinka darnaus vystymosi reikalavimų. Įgyvendinant šį tikslą, siekiama skatinti „žaliąjį“ ekonominį augimą, kuris darytų kuo mažesnį neigiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai, – spręsti su darniu išteklių naudojimu susijusias problemas.

Teisės aktai, reglamentuojantys energijos taupymo sritį

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/27/ES. 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB (OL 2012 L 315, p. 1) (toliau – Direktyva), kurioje nustatyta bendra energijos vartojimo efektyvumo skatinimo Europos Sąjungoje priemonių sistema, siekiant užtikrinti, kad 2020 metais būtų pasiektas Europos Sąjungos valstybėse narėse 20 procentų energijos vartojimo efektyvumo tikslas ir sudarytos sąlygos toliau didinti energijos vartojimo efektyvumą; vadovaujantis Direktyvos 5 straipsnio nuostatomis, kiekviena valstybė narė privalo užtikrinti, kad nuo 2014 m. sausio 1 d. kasmet būtų renovuojama 3 procentai bendro valstybės subjektams priklausančių ir jų naudojamų šildomų ir (arba) vėsinamų viešųjų pastatų patalpų ploto, kad būtų įvykdyti bent minimalūs pastatų energinio naudingumo reikalavimai, kaip jie nustatyti pagal 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo (OL 2010 L 153, p. 13) 4 straipsnį.

2014–2020 metų nacionalinės pažangos programa (patvirtinta LR Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“). Programa apima ne tik svarbiausias nacionalinės politikos nuostatas, pirmiausia išdėstytas pagrindiniame nacionaliniame ilgos trukmės strateginio planavimo dokumente (strategija „Lietuva 2030“), bet ir pagrindines Europos Sąjungos politikos nuostatas, išdėstytas ES pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijoje „Europa 2020“. Programa suplanuota integruotai ir orientuota į pažangą. Jos parengimo terminas derinamas su ES finansinės paramos programavimo laikotarpiu, todėl Programa skirta 2014–2020 metų laikotarpiui. Programoje pagal prioritetus yra išskirti tikslai ir uždaviniai, iš kurių trečias prioritetas yra „Ekonominiam augimui palanki aplinka“, o viena iš įgyvendinančių krypčių – „Remti energijos vartojimo efektyvumą gyvenamųjų namų ir viešųjų pastatų sektoriuose“.

Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija (patvirtinta LR Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“). Strategijos tikslas – nustatyti pagrindinius Lietuvos energetikos sektoriaus tikslus ir jų įgyvendinimo kryptis iki 2020 metų ir numatyti Lietuvos energetikos sektoriaus plėtros gaires iki 2030 ir iki 2050 metų. Svarbiausias šioje strategijoje numatomų energetikos politikos krypčių ir veiksmų tikslas – Lietuvos energetinės nepriklausomybės iki 2020 metų užtikrinimas, sustiprinsiantis Lietuvos energetinį saugumą ir konkurencingumą. Strategijoje išskirto šilumos sektoriaus pagrindinis uždavinys – padidinti šilumos gamybos, perdavimo ir vartojimo efektyvumą, tuo pačiu metu keičiant šilumos gamybai naudojamas gamtines dujas biomase. Strategijoje numatyta, kad iki 2020 metų Lietuva sumažins šilumos suvartojimą gyvenamuosiuose namuose ir viešuosiuose pastatuose 30–40 procentų.

Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategija (patvirtinta LR Seimo 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. XI-2375 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos patvirtinimo“). Strategijos paskirtis – formuoti ir įgyvendinti Lietuvos klimato kaitos valdymo politiką, nustatyti trumpalaikius (iki 2020 m.), indikatyvius vidutinės trukmės (iki 2030 m. ir iki 2040 m.) ir ilgalaikius (iki 2050 m.) tikslus ir uždavinius klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos padarinių srityse. Pagrindinės strategijoje išskirtos priemonės, siekiant sumažinti išmetamųjų ŠESD kiekį energetikos sektoriuje, yra energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir energijos gamybos iš AEI ir atominės energijos skatinimas.

Inicijuojamo projekto atitiktis strateginiams dokumentams

Projekto atitiktis strateginiams dokumentams pateiktas 1.2.1. lentelėje.

1.2.1. Lentelė. Projekto sąsaja su strateginiais dokumentais

| Dokumentas | Projekto atitikimas dokumento krypčiai |
| --- | --- |
| Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija „Europa 2020“, Europos Komisija, nuoroda į dokumentą: http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_lt.htm | „Europa 2020“ – tai ES ekonomikos augimo strategija, kurią užsibrėžta įgyvendinti iki 2020 m. Strategijoje numatyti penki dideli tikslai užimtumo, inovacijų, švietimo, socialinės įtraukties, klimato ir energetikos srityse. Vienas iš siekių: 3. Klimato kaita ir energetikos tvarumas: šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis turėtų būti sumažintas 20 % (arba net 30 %, jei tam bus tinkamos sąlygos), palyginti su 1990 m. rodikliais; 20 % energijos turėtų būti gaminama iš atsinaujinančiųjų šaltinių; energijos vartojimo efektyvumas turėtų būti padidintas 20 %. |

| Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI- 2015, „Dėl valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ patvirtinimo“, nuoroda į dokumentą: https://www.e-tar.lt/portal/ lt/legalAct/TAR.5EE74F9648A5 | Strategijoje išskirta sritis „Sumani ekonomika“. Esminės pokyčių iniciatyvos šioje srityje: Diegti pažangias, išteklius tausojančias ir aplinkos taršą bei klimato kaitą mažinančias technologijas ir gaminius pramonės, energetikos ir transporto sektoriuose“. |
| --- | --- |
| 2014-2020 m. Nacionalinė pažangos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“, nuoroda į dokumentą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR. 31A566B1512D/OKkwPNbfzS | Programoje numatyta: 3 prioriteto „Ekonominiam augimui palanki aplinka“ 3.3 tikslo „Tiksli skatinti darnų išteklių naudojimą, užtikrinti ekosistemų stabilumą“ 3.3.2 uždavinio „Užtikrinti darnų energijos išteklių naudojimą“ įgyvendinimo kryptis 3.3.2.2 „Remti energijos vartojimo efektyvumą gyvenamųjų namų ir viešųjų pastatų sektoriuose“. |
| Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija, patvirtinta LR Vyriausybės 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“ nuoroda į dokumentą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E151BC09AE62 | Svarbiausias šioje strategijoje numatomų energetikos politikos krypčių ir veiksmų tikslas – Lietuvos energetinės nepriklausomybės iki 2020 metų užtikrinimas, sustiprinsiantis Lietuvos energetinį saugumą ir konkurencingumą Tarp strateginių iniciatyvų iki 2020 metų, išskirta: Padidinti bendrą energijos vartojimo efektyvumą gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų sektoriuje. Efektyvumas bus padidintas modernizuojant ir renovuojant pastatus. Kiekvienais metais bus sutaupoma 220 ktne energijos dėl efektyvesnio šilumos vartojimo ir 70 ktne dėl energijos taupymą skatinančių viešųjų pirkimų ir efektyviai energiją vartojančių prietaisų naudojimo. |
| 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa, 2014-09-08 d. patvirtinta Europos Komisijos, nuoroda į dokumentą: http://www.esinvesticijos.lt /lt/dokumentai/2014-2020-metu-europos-sajungos-fondu-investiciju-veiksmu-programa | 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programoje išskirta: 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir AIE gamybos ir naudojimo skatinimas“ teminio tikslo „Perėjimo prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos visuose sektoriuose rėmimas“ 4.3 investicinio prioriteto „Energijos vartojimo efektyvumo, pažangaus energijos valdymo ir AIE vartojimo viešosiose infrastruktūrose, įskaitant viešuosius pastatus ir gyvenamųjų namų sektorių, rėmimas„ 4.3.1 konkretus uždavinys „Sumažinti energijos suvartojimą viešojoje infrastruktūroje ir daugiabučiuose namuose“. |
| Rokiškio rajono strateginis plėtros planas iki 2022 m., patvirtintas Rokiškio savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. TS-159, nuoroda į dokumentą: http://www.rokiskis.lt/lt/rajono-strategija.html | Projektas atitinka plano 3 prioriteto „Darnus teritorijų ir infrastruktūros vystymas“ 3 Tikslo „Plėtoti ir vystyti inžinerinio aprūpinimo infrastruktūrą“ 3.1.2 uždavinio „Didinti energetikos sistemų efektyvumą ir prieinamumą“ 3.1.2.1 priemonę „Viešosios paskirties pastatų energetinio efektyvumo didinimas“. |

Projekto įgyvendinimo apribojimai ir norminiai reikalavimai

Išanalizavus projekto sąsajas su strateginiais dokumentais ir galiojančiais teisės aktais nacionaliniu, regioniniu ir rajono lygiu, nustatyta, kad:

- Viešųjų paslaugų teikėjui – Rokiškio lopšeliui-darželiui  „Nykštukas“ – nebus taikoma teisinių apribojimų norint įgyvendinti projektą, nes pareiškėjas jau vykdo tokio tipo paslaugas (apibrėžia LR Vietos savivaldos įstatymas);

- Projektui įgyvendinti yra pasiektos visos teisinės prielaidos:

  - Projektas yra įtrauktas į numatomų įgyvendinti priemonių sąrašus regioniniu ir rajono lygiu;

  - Disponavimas nekilnojamuoju turtu. Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2016 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1-297 „Dėl kvietimo rengti savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimo pilotinius investicijų projektus“ 2.1.1. punktu, „savivaldybė atrenka ne daugiau kaip po vieną nuosavybės teise valdomą viešąjį pastatą“. Rokiškio rajono savivaldybė pasirinko Rokiškio lopšelio-darželio „Nykštukas“ pastatą, esantį Laisvės g. 15, Rokiškis. Pastatas pastatytas 1965 m. Unikalus Nr. 7396-5003-1013. Bendras plotas sudaro 1042,39 kv. m pastato paskirtis yra mokslo, šildymas centrinis, aukštų skaičius 2, pastatytas plytinis. Pastatą nuosavybės teise valdo pareiškėjas – Rokiškio rajono savivaldybė.

  - Projektas atitinka aplinkos apsaugos reikalavimus (poveikio aplinkai vertinimas yra neprivalomas, nes planuojama ūkinė veikla nėra įrašyta į Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą (LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (Žin., 2005, Nr. 84-3105 (2005-07-12) 1 priedas), atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo yra neprivaloma, nes planuojama ūkinė veikla nėra įrašyta į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą (LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (Žin., 2005, Nr. 84-3105 (2005-07-12) 2 priedas), projektas nepatenka į „Natura 2000“ teritorijas, todėl nebuvo atliktas „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumo nustatymas).

  - Pastato paskirtis – mokslo. Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2016 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1-297 „Dėl kvietimo rengti savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimo pilotinius investicijų projektus“ 2.1.2. punktu, „savivaldybė turi užtikrinti, kad atrinktas viešasis pastatas, kuriam numatoma rengti investicijų projektą, pagal tikslinę naudojimo paskirtį įgyvendinus energinio efektyvumo didinimo projektą, turi būti naudojamas ne trumpiau kaip 10 metų. Priklausomai nuo pastato tikslinės paskirties šio pastato naudojimas pagal paskirtį turi būti suderintas su atitinkama Lietuvos Respublikos ministerija pagal kompetenciją atsižvelgiant į valdomo viešojo pastato paskirtį“. Šiuo metu nėra inicijuojami įstaigos uždarymo ar veiklos pakeitimo planai.

  - Disponavimas projekto rezultatais. Po projekto įgyvendinimo modernizuoto turto savininkas ir naudotojas nepasikeis.

Projektas bus įgyvendinamas nurodytų teisės aktų ir strateginių dokumentų ribose, projekto įgyvendinimo galimybėms, projekto veikloms, rezultatams, finansiniam tęstinumui jokių teisinių apribojimų nenustatyta.

## 1.3. Sprendžiamos problemos ir jų atsiradimo priežastys

Viena didžiausių problemų šilumos sektoriuje – neefektyvus šilumos energijos vartojimas. Vidutinis metinis šilumos suvartojimas pastatuose Lietuvoje siekia 209 kWh/m2, t. y. daug daugiau negu Skandinavijos šalyse, kuriose per metus pastatams šildyti sunaudojama vidutiniškai 128 kWh/m2. Padidinus šilumos vartojimo efektyvumą, gyventojams gerokai sumažėtų mokesčių už šildymą našta ir kartu būtų sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiai.

2007-2013 m. ES finansinės paramos periodu visoje Lietuvoje buvo modernizuota nemažai švietimo, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros, kitų viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų pastatų. Tačiau nerenovuotų pastatų skaičius išlika taip pat nemažas.

Lietuvoje, kaip ir kitose išsivysčiusiose valstybėse, galioja valstybės patvirtintos higienos normos, t.y. viešąsias paslaugas teikiančiose įstaigose būtina užtikrinti deramas sąlygas – patalpas tinkamai apšviesti ir šildyti, sudaryti kitas būtinas sanitarines ir higienines sąlygas lankytojams gauti paslaugas, o darbuotojams dirbti. Nuo savivaldybės valdomų pastatų būklės taip pat priklauso, ar racionaliai bus panaudojamos valstybės ir savivaldybės savivaldai skiriamos lėšos. Jei savivaldos įstaigų pastatų sienos neapšiltintos, langai nesandarūs, o vandentiekio sistemos susidėvėjusios, pastatų naudotojai (pvz. švietimo įstaigos) ir valstybė bus priversti didžiumą savivaldos lėšų skirti ne paslaugų kokybei gerinti, ne įstaigos darbuotojų atlyginimams kelti, ne įstaigų materialinei bazei turtinti, o išlaikyti nerenovuotus savivaldos įstaigų pastatus, nors tuose pastatuose vis tiek bus sunku ar net neįmanoma užtikrinti deramas paslaugų teikimo ir darbo sąlygas.

Inicijuojamu projektu bus siekiama iš dalies pagerinti Rokiškio rajono švietimo įstaigos infrastruktūrą, nes bus sprendžiamos šios pastato infrastuktūros problemos:

- Didelės pastato energijos vartojimo sąnaudos. Rengiant energijos vartojimo audito ataskaitą buvo nustatyta, kad pastato šilumos energijos sąnaudos perskaičiuotos norminiams metams yra 222,9 kWh/m² šildomo ploto, kas yra pakankamai didelis rodiklis.

- Neatitikimas higienos normoms. Rengiant energijos vartojimo audito ataskaitą buvo nustatyta, kad vidutinė patalpų oro temperatūra ir santykinė oro drėgmė šildymo sezono metu ne visose patalpose atitinka HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ reikalavimus.

# 2. PROJEKTO TURINYS

Šioje dalyje formuojamas projekto tikslas ir uždaviniai, įvertinamos projekto sąsajos su kitais įgyvendintais arba būsimais projektais, nustatomos projekto ribos, tikslinės grupės, atliekamas projekto organizacijos pristatymas, numatomi laukiami projekto rezultatai.

## 2.1. Projekto tikslas ir uždaviniai

Projekto „Rokiškio lopšelio-darželio „Nykštukas“ pastato, esančio Laisvės g. 15, Rokiškio m., modernizavimas“ tikslas:

- Prisidėti prie į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2) kiekio mažinimo ir klimato kaitos švelninimo, mažinant suvartojamą metinės pirminės energijos kiekį.

Projekto metu ketinama iš esmės pagerinti viešosios paskirties pastato energetines savybes. Pastatas statytas 1965 metais pagal tuo metu galiojusias statybos normas, kur projektiniai statomų pastatų šilumos nuostoliai buvo vidutiniškai 40 procentų didesni, negu pagal šiuo metu įsigaliojusias Lietuvos Respublikos normas. Bendras pastato plotas siekia 1042,39 kv. m. Nuo pat pastatymo pastatas nebuvo kapitaliai remontuotas ir šiuo metu jo energetinis efektyvumas yra labai žemas ir atitinka F klasę. Tai reiškia, kad dėl menko pastato energijos vartojimo efektyvumo pastato naudojimas reikalauja didelių jo priežiūros ir eksploatavimo sąnaudų. Pasiekus projekto tikslą ir įgyvendinus energijos efektyvumo priemones, būtų įgyvendinamas ir 2014-2020 m. veiksmų programoje išskirto 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir AIE gamybos ir naudojimo skatinimas“ teminio tikslo „Perėjimo prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos visuose sektoriuose rėmimas“ 4.3 investicinio prioriteto „Energijos vartojimo efektyvumo, pažangaus energijos valdymo ir AIE vartojimo viešosiose infrastruktūrose, įskaitant viešuosius pastatus ir gyvenamųjų namų sektorių, rėmimas“ 4.3.1 konkretus uždavinys „Sumažinti energijos suvartojimą viešojoje infrastruktūroje ir daugiabučiuose namuose“, nes įgyvendinus energijos taupymo priemones, būtų žymiai sumažintos pastato šilumos ir elektros energijos sąnaudos. Projektas taip pat atitinka Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programoje išskirtą tikslą „Didinti energijos vartojimo viešiesiems pastatams šildyti ir apšviesti efektyvumą ir atnaujintuose viešuosiuose pastatuose iki 2020 metų sutaupyti 60 GWh metinės pirminės energijos, užtikrinti, kad veiksmingai būtų naudojamos Lietuvos Respublikos valstybės lėšos, skiriamos viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumui didinti ir viešiesiems pastatams eksploatuoti, mažinti į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2), užtikrinti viešųjų pastatų infrastruktūros atitiktį higienos normų reikalavimams“.

Projekto uždavinys:

- Sumažinti suvartojamos metinės pirminės energijos kiekį, padidinant viešųjų pastatų šilumos ir elektros energijos vartojimo efektyvumą.

Projekto uždavinys prisidės prie Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programoje išskirto 2 uždavinio „Įgyvendinti savivaldybių viešųjų pastatų tvarų energijos vartojimo efektyvumą užtikrinančias technines ir organizacines priemones“ įgyvendinimo.

## 2.2. Projekto sąsajos su kitais projektais

2007-2013 m. ES paramos periodu Rokiškio rajono savivaldybės administracija įgyvendino net 102 dalinai ES lėšomis finansuojamus projektus, kurių bendra vertė virš 35,7 mln. Eur. Dalis projektų buvo įgyvendinta energijos taupymo srityje.

20111-2013 m. įgyvendintas dalinai ES paramos lėšomis finansuotas projektas „Rokiškio lopšelio-darželio „Nykštukas“ pastato atnaujinimas, materialinės bazės atnaujinimas“ (bendra projekto vertė 95757,89 EUR), kurio metu suremontuota dalis patalpų, įrengtos patalpos metodinei veiklai, įsigyti baldai ir kompiuterinė įranga. Projektas „Rokiškio lopšelio-darželio „Nykštukas“ pastato, esančio Laisvės g. 15, Rokiškio m., modernizavimas“ nedubliuoja ankstesniame projekte įgyvendintų veiklų ar darbų.

## 2.3. Projekto tikslinės grupės ir ribos

Vadovaujantis Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos 15 punktu, programos tikslinė grupė – viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektų vykdytojai. Šio projekto vykdytojas – Rokiškio lopšelis-darželis „Nykštukas“, tikslinė grupė – įstaigos administracija.

Netiesioginė tikslinė grupė – įstaigos darbuotojai, paslaugų gavėjai (vaikai).

2.3.1. Lentelė. Tikslinių grupių detalizavimas

| Tikslinė grupė | Tikslinės grupės detalizavimas | Poreikiai/probleminė situacija |
| --- | --- | --- |
| Tiesioginė | Projekto vykdytojas – Rokiškio lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Poreikiai, susiję su pastato infrastruktūra: Sumažintos išlaidos pastato suvartojamai energijai. Esama situacija (2014-2018 metų vidurkis): Išlaidos elektros energijai – 2.467 EUR per metus; Išlaidos šilumos energijai – 12.382 EUR per metus. Esama situacija (paskutinių metų (2018 m.) duomenys): Išlaidos elektros energijai – 2.789 EUR per metus; Išlaidos šilumos energijai – 10.697 EUR per metus. |
| Netiesioginė | Įstaigos darbuotojai, paslaugų gavėjai (vaikai) | Poreikiai, susiję su pastato infrastruktūra: Šiltos patalpos, tinkamas mikroklimatas; Geras patalpų apšvietimas. Esama situacija: Kai kuriose patalpose per šalta; Santykinė drėgmė daugelyje patalpų neatitinka higienos reikalavimų. |

Apibendrinus lentelėje pateiktą informaciją galima teigti, kad pagrindinis tikslinių grupių poreikis – pagerintos pastato energetinės savybės. Įstaigos administracija, siekdama patenkinti tikslinių grupių poreikius, inicijuoja projektą „Rokiškio lopšelio-darželio „Nykštukas“ pastato, esančio Laisvės g. 15, Rokiškio m., modernizavimas“.

Įgyvendinus projektą, projekto vykdytojas ir tiesioginės naudos gavėjas gaus finansinę naudą – sumažės pastato išlaikymo sąnaudos.

Netiesioginė tikslinė grupė – įstaigos darbuotojai (2019 m. sausio mėn. duomenimis – 36), bei paslaugų gavėjai (vaikai) (2019 m. sausio mėn. duomenimis – 109). Šios tikslinės grupės nauda iš projekto – pagerėjusios paslaugų ir darbuotojų darbo sąlygos.

Projekto ribos teritorine ir veiklų prasme apima Rokiškio lopšelio-darželio „Nykštukas“ pastatą (Laisvės g. 15, Rokiškis).

2.3.1. Pav. Projekto ribų schema (teritorine ir veiklų prasme)

Šaltinis: www.geoportal.lt; www.regia.lt

Nors projekto veiklos bus vykdomos konkretaus pastato ribose, projekto ribos pagal poveikio teritoriją apima ne tik Rokiškio miestą, bet ir visą Rokiškio rajoną. Įgyvendinus projektą ir žymiai sumažinus pastato suvartojamos energijos sąnaudas, sumažės ir Rokiškio rajono biudžeto našta. Sutaupytos lėšos galėtų būti skirtos kitoms prioritetinėms sritims ir projektams finansuoti.

2.3.2. Pav. Projekto ribų schema (poveikio prasme)

Šaltiniai: www.wikipedia.lt

Kadangi projektu yra siekiama ne tik sutaupyti Rokiškio rajono biudžeto lėšų, bet siekiama prisidėti prie į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2) kiekio mažinimo ir klimato kaitos švelninimo, todėl galimas projekto ribų praplėtimas viso pasaulio atžvilgiu.

## 2.4. Projekto organizacija

Projekto „Rokiškio lopšelio-darželio „Nykštukas“ pastato (esančio Laisvės g. 15, Rokiškis) modernizavimas“ vykdytojas – Rokiškio lopšelis-darželis „Nykštukas“.

2.5.1.Lentelė.Projekto organizacijos rekvizitai

| Pavadinimas | Rokiškio lopšelis-darželis „Nykštukas“ |
| --- | --- |
| Kodas | 190227842 |
| Veiklos vykdymo adresas | Laisvės g. 15, LT-42116 Rokiškis |
| Darbuotojų skaičius | 38 |
| Vadovas | Jolita Žaliauskienė |
| Teikiamos viešosios paslaugos | Pagal vietos savivaldos įstatymą |
| Atsakomybė už viešąją paslaugą, kurios kokybei gerinti skirtas projektas | ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimas (6 str. 8 p.) |

Lopšelis-darželis yra viešasis juridinis asmuo, kurio steigėjas Rokiškio rajono savivaldybė. Įstaiga savo veikloje pagrinde vadovaujasi LR Švietimo įstatymu, Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. TS-49 patvirtintais nuostatais. Pagal savo veiklos kompetenciją įstaiga yra atsakinga už viešųjų priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo paslaugų organizavimą, projektų susijusių su šių paslaugų gerinimu įgyvendinimą. Projekto valdymui bus suburta komanda.

## 2.5. Projekto siekiami rezultatai

Projekto kiekybiniai rezultatai

Vadovaujantis Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos 16 ir 17.2. punktais, projektu turi būti siekiama prisidėti prie šių kriterijų įgyvendinimo:

- Rezultato kriterijus „Bendras atnaujintuose viešuosiuose pastatuose sutaupytas metinės pirminės energijos kiekis nuo programos įgyvendinimo pradžios iki 2020 metų – 60 GWh“ – 99,42 MWh.

- Produkto kriterijus „Bendras atnaujintas savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių viešųjų pastatų plotas, kai pasiekiama mažiausiai C energinio naudingumo klasė, nuo programos įgyvendinimo pradžios iki 2020 metų – 230 tūkst. kv. metrų“ – 1042,39 kv. m.

- Produkto kriterijus „Bendras į atmosferą neišmestų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis nuo programos įgyvendinimo pradžios iki 2020 metų – 14 tūkst. tonų“ – 26,52 tCO2e.

Projekto išlaidas, reikalingas įgyvendinti projektą, patirs projekto vykdytojas – Rokiškio lopšelis-darželis „Nykštukas“.

Projekto teikiamą naudą patirs tiesioginė ir netiesioginė projekto tikslinė grupė:

- Tiesioginė nauda tiesioginei projekto tikslinei grupei. Įstaigos administracija, įgyvendinusi projektą, kasmet sutaupys iki 4394 EUR rajono biudžeto lėšų pastato šildymui ir elektrai.

- Netiesioginė nauda netiesioginei projekto tikslinei grupei – žr. kokybinius rezultatus.

Projekto kokybiniai rezultatai

Nauda netiesioginei projekto tikslinei grupei priskiriama kokybiniams projekto rezultatams, nes pagerėjusias įstaigos darbuotojų darbo bei teikiamų paslaugų vaikams sąlygas sunku įvertinti konkrečiais skaičiais. Įgyvendinus projektą bus pagerintas patalpų mikroklimatas, patalpos taps jaukesnės.

# 3. GALIMYBĖS IR ALTERNATYVOS

Šioje dalyje apžvelgiama esama situacija, nustatomos galimos veiklos projekto tikslui pasiekti ir uždaviniams išspręsti, analizuojamos projekto alternatyvos bei atliekamas optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas.

## 3.1. Esama situacija

Įstaigos veikla

Rokiškio mieste veikia 4 ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo įstaigos, viena iš jų – Rokiškio lopšelio-darželio „Nykštukas“, aptarnaujanti daugiausia šiaurinę miesto dalį. Pagrindiniai įstaigos veiklos rodikliai pateikiami lentelėje:

3.1.1. Lentelė. Pagrindiniai Rokiškio lopšelio-darželio „Nykštukas“ veiklos rodikliai

| Rodiklis/metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vietų skaičius | 115 | 115 | 115 | 105 | 105 |
| Vaikų skaičius, viso | 115 | 122 | 118 | 111 | 109 |
| Iš jų: priešmokyklinis | 19 | 18 | 27 | 23 | 18 |
| Iš jų: ikimokyklinis | 96 | 104 | 91 | 88 | 91 |
| Darbuotojų skaičius, viso | 33 | 34 | 33 | 36 | 36 |
| Iš jų: administracijos darbuotojai | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Iš jų: pedagoginiai darbuotojai | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |
| Iš jų: švietimo pagalbos darbuotojai | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Iš jų: meniniai darbuotojai | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Iš jų: kiti darbuotojai | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 |

Šaltinis: Rokiškio lopšelis-darželis „Nykštukas“

2014-2018 m. vidutinis įstaigos vietų skaičius siekė 111, vaikų skaičius – 115. Vaikų bei darbuotojų struktūra išliko panaši.

Nuo 2017 m. rugsėjo, esant poreikiui, įstaigoje įsteigta ankstyvojo ikimokyklinio grupė, kurią lanko vaikai nuo 1,3 metų. Pagal higienos normas (HN) ten negali būti ugdoma daugiau nei 10 vaikų. Įstaigoje taip pat yra ir lopšelio grupė, kurioje ugdomi vaikai iki 2 metų – ten pagal higienos normas gali būti iki 15 vaikų. 2019-02-14 d. duomenimis, realus grupių užpildymas: I gr. 17 (HN 15), II gr. 11 (HN 10), III gr. 20 (HN 20) IV gr. 22 (HN 20) V gr. 20 (HN 20), VI gr. priešmokyklinė 18 (HN 20). Taigi, statistikoje mažėjantis vaikų skaičius, neatspinti realių įstaigos grupių komplektavimo sąlygų. Teikiamų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų poreikis išlieka labai didelis.

3.1.2. Lentelė. Rokiškio lopšelio-darželio „Nykštukas“ biudžetas

| Rodiklis/metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bendras įstaigos finansavimas ir pajamos | 2780324 | 304821 | 348654 | 352611 | 369435 |
| Iš jų: savivaldybės biudžetas | 186416 | 190317 | 213877 | 212700 | 229852 |
| Iš jų: pajamos iš vaikų tėvų | 20518 | 22874 | 24008 | 24059 | 28252 |
| Bendros įstaigos išlaidos | 278007 | 304821 | 348654 | 352611 | 369435 |
| Iš jų: atlyginimai ir susiję mokesčiai | 233132 | 250064 | 280050 | 297538 | 309445 |
| Iš jų: šilumos energija šildymui | 8137 | 13473 | 18992 | 10612 | 10697 |
| Iš jų: elektra | 2439 | 2558 | 2083 | 2464 | 2789 |
| Iš jų: šaltas vanduo | 1276 | 1173 | 1489 | 1581 | 1584 |
| Iš jų: išlaidos remontui |  |  |  |  |  |
| Iš jų: maitinimo paslaugos | 22448 | 24378 | 25546 | 24123 | 29405 |

Šaltinis: Rokiškio lopšelis-darželis „Nykštukas“

2014-2018 m. įstaigos finansavimas ir pajamos išaugo 8,2 proc. Pajamos iš tėvų augo dar sparčiau – 9,4 proc., tačiau jos tesudarė 7,6 proc. viso įstaigos biudžeto. Atlyginimai ir susiję mokesčiai siekė virš 83 proc. įstaigos biudžeto ir nuolat augo. Komunalinės išlaidos taip pat sudarė nemažą dalį likusio biudžeto, todėl įstaiga faktiškai neturi lėšų infrastruktūros būklės palaikymui, nekalbant jau apie jos esminį pagerinimą.

Apibendrinant Rokiškio lopšelio-darželio „Nykštukas“ finansinius srautus, akivaizdu, kad finansavimas išliko per mažas, jog būtų galima atlikti esminį infrastruktūros pagerinimą. Vienintelė galimybė atlikti esminius pastato energetines savybes pagerinančius darbus, yra pasinaudoti įvairiomis išorinėmis finansinėmis priemonėmis.

Infrastruktūros būklė

Įstaiga įsikūrusi 1965 metais statytame pastate. Pastato adresas – Laisvės g. 15, Rokiškis. Unikalus pastato Nr. 7396-5003-1013. Bendras pastato plotas – 1042,39 kv. m. Nuo pastato statybų pabaigos buvo atlikti tik patys būtiniausi pastato modernizavimo darbai (pakeisti langai, modernizuotas šilumos punktas) bei atliekamas kosmetinis remontas, tačiau esama infrastruktūra yra gerokai pasenusi ir neatitinka šiuolaikinių reikalavimų.

2014-2018 m. faktinės išlaidos pastato energijai ir šaltam vandeniui pateikiamos 3.1.3. lentelėje. Lentelėje matyti, kad per analizuojamą laikotarpį išlaidos kito skirtingai: išlaidos vandeniui paaugo 24 proc., išlaidos elektros energijai - 14 proc., išlaidos šilumos energijai - 31 proc.

3.1.3. Lentelė. Faktinių išlaidų už energijos ir šalto vandens sąnaudas pasiskirstymas, EUR

| Išlaidos | 2014 m. | 2015 m. | 2016 m. | 2017 m. | 2018 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šilumos energija šildymui | 8136,735 | 13472,88 | 18991,73 | 10612,13 | 10697,35 |
| Elektros energija | 2438,522 | 2558,01 | 2082,72 | 2464,40 | 2789,20 |
| Šaltas vanduo | 1276,347 | 1172,81 | 1488,63 | 1581,47 | 1583,88 |
| VISO | 11851,60 | 17203,7 | 22563,08 | 14658 | 15070,43 |

Šaltinis: energijos vartojimo audito ataskaita ir Rokiškio lopšelis-darželis „Nykštukas“

2019 metais buvo parengta pastato energijos vartojimo audito ataskaita, kurioje pateikti išorinių atitvarų ir inžinerinių sistemų būklės analizės rezultatai, nustatytos energetinio neefektyvumo priežastys ir pateikti pasiūlymai esamoms problemoms spręsti:

- Išorinės sienos

Esama būklė

Pastato sienos – silikatinių plytų mūras (storis – 51 cm), tinkuotas iš vidaus (sienų plotas – 461,9 m²). Verandų išorinės sienos – silikatinių plytų mūras (storis – 37 cm) tinkuotos iš vidaus (sienų plotas – 140,7 m²). Visos sienos neapšiltintos.

Išorės sienų fizinis stovis nepatenkinamas. Neapšiltintų sienų šilumos perdavimo koeficientai netenkina STR reikalavimų.

Plytų mūro (51 cm) sienų šiluminė varža R = 0,69 (m²K)/W, o šilumos perdavimo koeficientas U = 1,447 W/(m²K), plytų mūro (37 cm) sienų šiluminė varža R = 0,55 (m²K)/W, o šilumos perdavimo koeficientas U = 1,815 W/(m²K).

Nustatyta norminė išorinių sienų šiluminė varža RN = 4,44 (m²K)/W, o norminis šilumos perdavimo koeficientas UN = 0,225 W/(m²K).

Nustatyta leistinoji sienų šiluminė varža RL = 2,45 (m²K)/W, o leistinas šilumos perdavimo koeficientas UL = 0,409 W/(m²K).

Išorinių sienų šiluminės charakteristikos neatitinka (nes U>UN>UL): STR 2.01.01:1999 „Esminiai statinio reikalavimai (1-6)“, STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.

Šilumos nuostoliai normatyviniams metams - 71,59 MWh arba 35,67% visų pastato šilumos nuostolių

Ilgalaikiai šilumos tiltelių šilumos nuostoliai normatyviniams metams - 9,82 MWh arba 4,89% visų pastato šilumos nuostolių.

Bendri savitieji šilumos nuostoliai normatyviniams metams - 81,41 MWh arba 40,56% visų pastato šilumos nuostolių.

Rekomendacijos

Įvertinus tai, kad pastato išorinių sienų šiluminė varža neatitinka norminių reikalavimų, bei atsižvelgiant į šilumos nuostolių dalį tenkantį išorinėms sienoms (pagal sudarytą šilumos nuostolių balansą), siūloma pastato išorines sienas apšiltinti iš lauko pusės. Atsižvelgiant į norminius reikalavimus, siūloma pastato išorines sienas šiltinti ne mažiau 15 cm storio polistireninio putplasčio plokštėmis, įrengiant tinkuojamą fasadą. Cokolinę pastato dalį siūloma šiltinti ne mažiau 12 cm ekskrūdinio polistireninio putplasčio (XPS) plokštėmis įrengiant keraminių plytelių apdailą.

STR 2.01.01:1999 „Esminiai statinio reikalavimai (1-6)“, STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.

- Langai ir lauko durys

Esama būklė

Visi pastato langai pakeisti į PVC rėmo su stiklo paketu. PVC rėmo langų plotas – 279,50 m².

Dauguma išorinių durų – pakeistos į PVC rėmo su įstiklinimu. Kelios durys - senos medinio rėmo. PVC rėmo durų plotas – 13,52 m², medinių išorės durų plotas – 3,68 m².

Apžiūrėjus langus pastebėta, jog daugumos PVC rėmo langų varčios yra nesandarios (uždarymo-atidarymo mechanizmai sugedę), rėmų ir sienų sandūrose (angokračiuose) jaučiama stipri šalto oro infiltracija.

Senų ir PVC išorės durų būklė – prasta, durų varčios išsikraipę, nepriglunda prie rėmo, dėl to padidėjusi šalto oro infiltracija.

PVC rėmo langų šiluminė varža R = 0,667 (m²K)/W, o šilumos perdavimo koeficientas U = 1,50 W/(m²K) (remiantis TP informacija).

Medinio rėmo išorės durų šiluminė varža R = 0,385 (m²K)/W, o šilumos perdavimo koeficientas U = 2,600 W/(m²K). PVC rėmo išorės durų šiluminė varža R = 0,667 (m²K)/W, o šilumos perdavimo koeficientas U = 1,50 W/(m²K).

Nustatyta norminė langų ir durų šiluminė varža RN = 0,515 (m²K)/W, o norminis šilumos perdavimo koeficientas UN = 1,943 W/(m²K).

Nustatyta leistinoji langų ir durų šiluminė varža RL = 0,515 (m²K)/W, o norminis šilumos perdavimo koeficientas UL = 1,943 W/(m²K).

Pastato durų ir langų (išskyrus senas medines durys) šiluminės charakteristikos atitinka (nes U<UN): STR 2.01.01:1999 „Esminiai statinio reikalavimai (1, 3, 4, 5, 6)“, STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.

Šilumos nuostoliai norminiams metams 34,81 MWh arba 17,35% visų pastato šilumos nuostolių.

Infiltracijos nuostoliai norminiams metams 9,82 MWh arba 4,89% visų pastato šilumos nuostolių.

Bendri savitieji šilumos nuostoliai norminiams metams 44,63 MWh arba 22,24% visų pastato šilumos nuostolių.

Infiltracijos koef. 0,6 h-1.

Rekomendacijos

Dėl blogos langų ir durų būklės, siūloma keisti nusidėvėjusius, nesandarius PVC rėmo langus į šiuolaikiškus, PVC rėmo, su dviejų kamerų stiklo paketu, padengtu selektyvinėmis dangomis, langus (U≤1,0 W/(m²K), oro laidžio klasė - 4).

Nesandarias ir susidevėjusias PVC ir medinio rėmo įėjimo duris siūloma keisti į PVC ar metalinio rėmo su apšiltinimu duris (U≤1,40 W/(m²K), oro laidžio klasė - 4).

- Stogas

Esama būklė

Pastato stogas sutapdintas, papildomai neapšiltintas. Stogo plotas – 658,82 m2.

Apžiūrėjus patalpas viršutiniuose aukštuose iš vidaus, vietomis pastebėtas drėgmės poveikis, apgadinta vidaus apdaila.

Nerenovuotos stogo dalies būklė – prasta, stogo dangos estetinis vaizdas – prastas, daug kur atsiradusios oro pūslės.

Nerenovuoto stogo šilumos perdavimo koeficientas netenkina STR reikalavimų.

Stogo šiluminė varža R = 1,06 (m²K)/W, o šilumos perdavimo koeficientas U = 0,948 W/(m²K).

Nustatyta norminė stogo šiluminė varža RN = 5,43 (m²K)/W, o norminis šilumos perdavimo koeficientas UN = 0,184 W/(m²K).

Nustatyta leistinoji stogo ir išorinių perdangų šiluminė varža RMN = 3,91 (m²K)/W, o leistinas šilumos perdavimo koeficientas UL = 0,256 W/(m²K).

Abiejų korpusų stogo charakteristikos neatitinka (nes U>UN>UL): STR 2.01.01:1999 „Esminiai statinio reikalavimai (1-6)“, STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.

Šilumos nuostoliai norminiams metams - 46,12 MWh arba 22,98% nuo visų pastato šilumos nuostolių.

Rekomendacijos

Atsižvelgiant į prastą stogo būklę bei į faktą, kad šiluminė varža neatitinka norminių reikalavimų, siūloma pilnai renovuoti stogų ir išorines perdangas pakeičiant dangą, bei papildomai jas apšiltinant. Siūloma stogo perdangas šiltinti ≥20 cm dvisluosknėmis termoizoliacinėmis plokštėmis.

Atliekant stogų perdangų šiltinimą pagal poreikį remontuojami konstrukciniai (parapetai ir kt.) ir inžinieriniai elementai (vėdinimo kaminėliai ir kt.), bei lietaus surinkimo ir nuvedimo sistema.

STR 2.01.01:1999 „Esminiai statinio reikalavimai (1-6)“, STR 2.05.02:2001 „Statinių konstrukcijos. Stogai“.

Pastato energijos vartojimo audito ataskaitoje pateiktas 1-asis renovacijos priemonių paketas (atsiperkantis per 30,3 metų laikotarpį) leistų sutaupyti 49,54% dabartinių norminės šilumos energijos bei 24,14% faktinės elektros energijos sąnaudų. Projekto įgyvendinimas leistų pasiekti pastato B energinio naudingumo klasę.

- Kiti darbai.

Diegiant energiją taupančias priemones numatoma didelė intervencija į pastato aplinką, pvz. pamatų atkasimas ir pan. Būtina atlikti aplinkos atstatomuosius sutvarkymo darbus.

Pastatas šiuo metu neturi panduso neįgaliesiems. Taip pat nėra įrengtos žaibosaugos sistemos. Būtinas šių elementų įrengimas.

Pastato esamos būklės foto fiksacija pateikta 3.1.3. lentelėje.

3.1.4. Lentelė. Esama Rokiškio lopšelio-darželio „Nykštukas“ pastato būklė

Projekto „Rokiškio lopšelio-darželio „Nykštukas“ pastato (esančio Laisvės g. 15, Rokiškis) modernizavimas“ metu planuojama pagerinti pastato energijos vartojimo savybes. Tokiu būdu bus išspręstos ne tik tikslinių grupių problemos, bet ir sumažintos pastato šilumos ir elektros energijos suvartojimas, atnaujintu pastatu papuoštas Rokiškio miestas.

## 3.2. Galimos projekto veiklos

Ankstesniuose skyriuose išskirtas projekto „Rokiškio lopšelio-darželio „Nykštukas“ pastato (esančio Laisvės g. 15, Rokiškis) modernizavimas“ uždavinys:

- Sumažinti suvartojamos metinės pirminės energijos kiekį, padidinant viešųjų pastatų šilumos ir elektros energijos vartojimo efektyvumą.

Vadovaujantis Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir/ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodikos 3.2 p., ilgasis veiklų sąrašas sudaromas projektams, kurių planuojama investicijų vertė didesnė nei 3 mln. EUR. Šiuo atveju projekto vertė mažesnė nei 3 mln. EUR, todėl ilgasis veiklų sąrašas nesudaromas.

## 3.3. Veiklų vertimo kriterijai

Šiuo atveju projekto vertė mažesnė nei 3 mln. EUR. Tokios apimties projektams ilgasis veiklų sąrašas nesudaromas. 3.2. skyriuje nurodytas veiklų sąrašas, kurį galima iš karto nagrinėti pagal Optimalios alternatyvos pasirinkimo ir vertinimo metodiką ir veiklų vertinimas pagal kriterijus nėra atliekamas. Dėl šios priežasties kriterijai yra nenustatomi.

## 3.4. Trumpasis veiklų sąrašas ir projekto įgyvendinimo alternatyvų aprašymas

Sudaromas trumpasis veiklų sąrašas:

- 1 veikla: Rokiškio lopšelio-darželio „Nykštukas“ pastato energetinio efektyvumo padidinimas.

Šis trumpasis veiklų sąrašas galioja visoms projekto alternatyvoms. Alternatyvų skirtumai detalizuojami jų aprašyme.

- Investavimo objektas – pastatai.

- Pagrindinis investavimo objekto tipas – Esamo pastato techninių ir funkcinių savybių pagerinimas.

- Pagrindinis EVS objektų tipas – Viešosios paskirties pastatų ir daugiabučių rekonstravimas pagerinant jų energetines charakteristikas.

Vadovaujantis Investicijų projektų rengimo metodika, analizuojamos tokios šio projekto  alternatyvos:

- Esamo pastato techninių bei funkcinių savybių pagerinimas. Šiuo atveju pagerinimas suprantamas kaip esminis pastato modernizavimas pagal esamus poreikius: lauko sienų šiltinimas, langų ir lauko durų keitimas, cokolio ir pagrindų šiltinimas, nuogrindos įrengimas, stogo šiltinimas, aplinkos atstatymo darbai, panduso įrengimas, žaibosaugos įrengimas.

- Esamo pastato pardavimas ir naujo, reikalingas technines ir funkcines charakteristika turinčio pastato įsigijimas. Šiuo atveju minėta alternatyva nėra techniškai įmanoma, kadangi rinkoje nėra parduodamų tinkamo ploto (ne mažiau 1000 kv. m) pastatų, kurie galėtų būti įsigyti ir naudojami ugdymo veiklai. Buvo atlikta išsami nekilnojamojo turto portalų, agentūrų siūlomų objektų analizė, savivaldybės ir kitų viešojo sektoriaus subjektų valdomo turto analizė, statomų objektų analizė. Tikėtina, kad tokių pastatų rinkoje artimiausiu ir neatsiras, kadangi Rokiškio m. nėra didelio ploto nenaudojamų ar apleistų patalpų gyvenamųjų zonų prieigose (būtina sąlyga švietimo paslaugų pasiekiamumui gyventojams). Ši alternatyva iš esmės techniškai negalima. Vadovaujantis metodika, alternatyvos, kurioms taikomi teisiniai, ekonominiai, socialiniai, kiti apribojimai, nenagrinėjamos.

- Įrangos įsigijimas trūkstamoms techninėms ir funkcinėms veiklos charakteristikoms užtikrinti. Šiuo atveju minėta alternatyva nėra techniškai įmanoma, kadangi: 1) Rokiškio rajono savivaldybės taryba ir administracija pagal LR Vietos savivaldos įstatymą yra atsakinga už ugdymo proceso organizavimą bei tinkamų patalpų tam suteikimą; 2) Pagrindinė identifikuota problema susijusi būtent su patalpų/pastato būkle, jokia įranga šių problemų išspręsti negali. Nuotolinis mokymas ar kitos įranga pagrįstos ugdymo formos vietoje tradicinio ugdymo proceso taip pat negalimas. Ši alternatyva iš esmės techniškai negalima.  Vadovaujantis metodika, alternatyvos, kurioms taikomi teisiniai, ekonominiai, socialiniai, kiti apribojimai, nenagrinėjamos.

- Analizuojama papildoma techninė alternatyva - Esamo pastato pardavimas ir naujo pastato statyba. Šios alternatyvos atveju turimas ir poreikių neatitinkantis pastatas parduodamas, o suprojektuojamas ir statomas naujas, visus poreikius atitinkantis ir energetiškai efektyvus pastatas.

Taigi, įvertinus visų alternatyvų apribojimus, detaliau analizuojamos 2: „Esamo pastato techninių bei funkcinių savybių pagerinimas“ ir „Esamo pastato pardavimas ir naujo pastato statyba“. Abi šios alternatyvos leistų pilnai pasiekti 2.1 skyriuje numatytą projekto tikslą bei 2.5 skyriuje numatytus bent minimalius projektu siekiamus rezultatus

### 3.4.1. Alternatyva „Esamo pastato techninių bei funkcinių savybių pagerinimas“

Šios alternatyvos atveju numatoma atlikti šiuos pastato energetines savybes gerinančius darbus: sienų šiltinimas; langų ir lauko durų keitimas; cokolio ir pagrindų šiltinimas, nuogrindos įrengimas; stogo šiltinimas. Taip pat numatoma atlikti šiuos energetinių savybių negerinančius, tačiau pastato funkcionavimui būtinus darbus: aplinkos atstatymo darbai; panduso įrengimas; žaibosaugos įrengimas.

Investicijos

Planuojamos alternatyvos investicijos – iki 348.452 EUR.

Didžiosios dalies rangos darbų kaina nustatyta remiantis UAB „Statybų inžinerinė strategija“ 2019 m. parengtu Lopšelio darželio „Nykštukas“ pastato Laisvės g. 15, Rokiškis m. paprasto remonto projektu

Projektavimo ir inžinerinėms paslaugoms pagal UAB „Sistela“ normatyvą skiriama 8 proc. rangos darbų vertės.

Pajamos

Projekto pajamos nenumatomos.

Išlaidos

Planuojamas šių išlaidų pokytis po projekto įgyvendinimo: išlaidų elektrai, šildymui sumažėjimas. Tikslus išlaidų pasikeitimas paskaičiuotas skaičiuoklėje.

Ekonominė-socialinė nauda

Ekonominė-socialinė nauda būtų patiriama dėl pastato energetinių charakteristikų pagerėjimo, anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimo ir pasiryžimo sumokėti už padidėjusį ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą.

Detalus alternatyvos finansinių ir ekonominių-socialinių rodiklių skaičiavimas pateikiamas priede (skaičiuoklė).

### 3.4.2. Alternatyva „Esamo pastato pardavimas ir naujo pastato statyba“

Šios alternatyvos atveju esamas įstaigos pastatas (1042,39 kv. m) būtų parduodamas. Rinkos apžvalga parodė, kad pastatą realu parduoti ne daugiau kaip už 244 EUR/kv. m  arba už bendrą 254.343 EUR sumą. Taip pat planuojama naujo, šiuolaikinius ugdymo reikalavimus atitinkančio, pastato statyba (1042,39 kv. m).

Investicijos

Planuojamos alternatyvos investicijos – iki 1.248.186 mln. EUR.

Rangos darbų kaina apskaičiuota pagal UAB „Sistela“ siūlomą rekomendacinį sustambintą įkainį švietimo paskirties pastatų statybai su pilnu įrengimu – imama 266,85 EUR/kub. m (viso 4331 kub. m, kaip ir kitos alternatyvos (esamo pastato modernizavimas) atveju).

Projektavimo ir inžinerinėms paslaugoms pagal UAB „Sistela“ normatyvą skiriama 8 proc. rangos darbų vertės.

Pajamos

Projekto pajamos nenumatomos.

Išlaidos

Planuojamas šių išlaidų pokytis po projekto įgyvendinimo: išlaidų elektrai, šildymui sumažėjimas. Tikslus išlaidų pasikeitimas paskaičiuotas skaičiuoklėje.

Ekonominė-socialinė nauda

Ekonominė-socialinė nauda būtų patiriama dėl pastato energetinių charakteristikų pagerėjimo, anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimo ir pasiryžimo sumokėti už padidėjusį ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą.

Detalus alternatyvos finansinių ir ekonominių-socialinių rodiklių skaičiavimas pateikiamas priede (skaičiuoklė).

## 3.5. Analizės metodo pasirinkimas

Vadovaujantis Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir/ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodikos 3.5. p., jeigu projektas nėra didelės apimties ir yra priskiriamas prie viešojo juridinio asmens pastatų investavimo objekto, projekto įgyvendinimo alternatyvų vertinimas ir palyginimas atliekamas remiantis SNA metodu.

## 3.6. Projekto įgyvendinimo alternatyvų palyginimas SNA metodu

Vadovaujantis Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika, atliekamas alternatyvų palyginimas ir optimalios projekto alternatyvos parinkimas.

Alternatyvų palyginimas:

3.6.1.Lentelė.Alternatyvų palyginimas

| Eil. Nr. | Vertinamos alternatyvos / Vertinami rodikliai | EGDV | EVGN | ENIS | FGDV(I) | FVGN(I) | FMVGN(I) | FNIS | Finansinis gyvybin-gumas (realiąja išraiška) | FGDV(K) | FVGN(K) | FMVGN(K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1 | Alternatyva „Esamo pastato pardavimas ir naujo pastato statyba“ | 91 986 | 5,90% | 1,297 | -501 064 | 0,29% | 0,84% | 0,000 | Taip | -953 996 | -3,59% | -0,82% |
| A.2 | Alternatyva „Esamo pastato techninių bei funkcinių savybių pagerinimas“ | 292 387 | 13,57% | 2,940 | -224 612 | -3,34% | -0,97% | 0,000 | Taip | -362 606 | -7,97% | -2,65% |

Detalus alternatyvų finansinių rodiklių skaičiavimas pateikiamas priede (skaičiuoklė).

Kadangi alternatyvos „Esamo pastato techninių bei funkcinių savybių pagerinimas“ finansiniai rodikliai yra geresni, ji ir pasirenkama optimalia alternatyva.

# 4. FINANSINĖ ANALIZĖ

Šioje dalyje atliekama projekto finansinė analizė (vadovaujantis Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš ES struktūrinės paramos ir valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika).

## 4.1. Projekto ataskaitinis laikotarpis

Vadovaujantis Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika, projektui parenkamas 25 metų ataskaitinis laikotarpis (įskaitant investicijų laikotarpį).

## 4.2. Finansinė diskonto norma

Vadovaujantis Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika, projekto finansinė diskonto norma - 4,00 proc.

## 4.3. Projektų lėšų srautai

### 4.3.1. Investicijų išlaidos

Alternatyva „Esamo pastato techninių bei funkcinių savybių pagerinimas“

Lentelėje pateikiamas projekto biudžetas.

4.3.1.1. Lentelė. Projekto biudžetas

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Suma su PVM, EUR |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sienų šiltinimas (įskaitant langų ir lauko durų keitimą) | 149 097 |
| 2 | Cokolio ir pagrindų šiltinimas, nuogrindos įrengimas | 74 868 |
| 3 | Stogo šiltinimas | 69 176 |
| 4 | Energijos netaupančios priemonės: aplinkos atstatymo darbai | 15 646 |
| 5 | Energijos netaupančios priemonės: panduso įrengimas | 10 179 |
| 6 | Energijos netaupančios priemonės: žaibosaugos įrengimas | 3 675 |
| 7 | Projektavimas ir inžinerinės paslaugos | 25 811 |
|  | IŠ VISO | 348 452 |

1-6 p. rangos darbų kaina nustatyta remiantis parengtu techniniu projektu.

Projektavimo ir inžinerinėms paslaugoms pagal UAB „Sistela“ normatyvą skiriama 8 proc. rangos darbų vertės.

Pažymėtina, kad šios investicijos leis pagerinti pastato energinį naudingumą iki B klasės.

Reinvesticijos

Nenumatomos, nes sukurtos infrastruktūros nereikės iš esmės atnaujinti ne mažiau kaip 25 metus.

Alternatyva „Esamo pastato pardavimas ir naujo pastato statyba“

Lentelėje pateikiamas projekto biudžetas.

4.3.1.2. Lentelė. Projekto biudžetas

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Suma su PVM, EUR |
| --- | --- | --- |
| 1 | Naujo pastato statyba | 1 155 727 |
| 2 | Projektavimas ir inžinerinės paslaugos | 92 458 |
|  | IŠ VISO | 1 248 186 |

Rangos darbų kaina nustatyta remiantis sustambintais švietimo paskirties pastatų naujos statybos įkainiais.

Projektavimo ir inžinerinėms paslaugoms pagal UAB „Sistela“ normatyvą skiriama 8 proc. rangos darbų vertės.

Šios alternatyvos atveju esamas įstaigos pastatas (1042,39 kv. m) būtų parduodamas. Rinkos apžvalga parodė, kad pastatą realu parduoti ne daugiau kaip už 244 EUR/kv. m  arba už bendrą 254.343 EUR sumą.

Reinvesticijos

Nenumatomos, nes sukurtos infrastruktūros nereikės iš esmės atnaujinti ne mažiau kaip 25 metus.

### 4.3.2. Investicijų likutinė vertė

Likutinė investicijų vertė. Apskaičiuojama vadovaujantis nusidėvėjimo normatyvų lentele:

Alternatyva „Esamo pastato techninių bei funkcinių savybių pagerinimas“

Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje (2044 m.) siekia 86.038 EUR, detalus skaičiavimas pateikiamas skaičiuoklėje.

Alternatyva „Esamo pastato pardavimas ir naujo pastato statyba“

Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje (2044 m.) siekia 901.467 EUR, detalus skaičiavimas pateikiamas skaičiuoklėje.

### 4.3.3. Veiklos pajamos

Projekto pajamos abiejų alternatyvų atveju nenumatytos.

### 4.3.4. Veiklos išlaidos

Dėl projekto įgyvendinimo pasikeis šios išlaidos:

- Šilumos energijos išlaidos. 2018 metais išlaidos šilumos energijai sudarė 10697 EUR. Įgyvendinus projektą planuojama, kad išlaidos šilumos energijai sumažės, tačiau skirtingai abiems alternatyvoms:

Alternatyva „Esamo pastato techninių bei funkcinių savybių pagerinimas“

Planuojama, kad įgyvendinus pirmąjį energijos taupymo priemonių paketą ir modernizavus pastatą, kasmet papildomai bus sutaupoma po 4591 EUR išlaidų šilumos energijai. Detalus skaičiavimas pateikiamas skaičiuoklėje.

Alternatyva „Esamo pastato pardavimas ir naujo pastato statyba“

Planuojama, kad naujas A klasės pastatas naudos iki 55kWh/kv.m/m. Tokiu atveju sutaupymai sieks 6974 EUR. Detalus skaičiavimas pateikiamas skaičiuoklėje.

- Elektros energijos išlaidos. 2018 metais išlaidos elektros energijai sudarė 2789 EUR. Įgyvendinus projektą planuojama, kad išlaidos elektrai sumažės, tačiau skirtingai abiems alternatyvoms:

Alternatyva „Esamo pastato techninių bei funkcinių savybių pagerinimas“

Planuojama, kad įgyvendinus pirmąjį energijos taupymo priemonių paketą ir modernizavus pastatą, kasmet būtų sutaupoma po 182 EUR išlaidų elektros energijai. Detalus skaičiavimas pateikiamas skaičiuoklėje.

Alternatyva „Esamo pastato pardavimas ir naujo pastato statyba“

Planuojama, kad naujas pastatas elektros energijos vartos analogiškai (kasmet būtų sutaupoma po 182 EUR išlaidų).

### 4.3.5. Mokesčiai

Projekto „Rokiškio lopšelio-darželio „Nykštukas“ pastato (esančio Laisvės g. 15, Rokiškis) modernizavimas“ vykdytojas yra Rokiškio lopšelis-darželis „Nykštukas“ – ne PVM mokėtojas, kuris traukia PVM į savo sąnaudas ir jo susigrąžinti negali. Tokiu atveju PVM yra tinkamos projekto išlaidos.

### 4.3.6. Finansavimas

Investicijas numatoma finansuoti paskolos lėšomis. Paskolos grąžinimo trukmė – 10 metų. 57 proc. paskolos taikoma 0,9 proc. palūkanų norma. 43 proc. paskolos taikoma 0 proc. palūkanų norma.

## 4.4. Finansiniai rodikliai

### 4.4.1. Investicijų finansiniai rodikliai

Projekto „Rokiškio lopšelio-darželio „Nykštukas“ pastato (esančio Laisvės g. 15, Rokiškis) modernizavimas“ investiciniai rodikliai:

Investicijų finansinė grynoji dabartinė vertė, FGDV(I) (angl. FNPV of the investment) – apskaičiuojama sudedant diskontuotus investicijų, investicijų likutinės vertės ir grynųjų veiklos pajamų srautus per projekto ataskaitinį laikotarpį. Rodiklis parodo, kaip projekto grynųjų veiklos pajamų srautas per visą ataskaitinį laikotarpį, skaičiuojant šios dienos pinigų verte, padengia investicijas.

- Investicijų finansinė vidinė grąžos norma, FVGN(I) (angl. FIRR of the investment) – diskonto norma, kuriai esant diskontuotų investicijų vertė lygi diskontuotai grynųjų pinigų srautų vertei, t.y. diskonto norma, kurią pritaikius FGDV(I) lygi nuliui.

- Finansinis naudos ir išlaidų santykis, FNIS (angl. financial benefit/cost ratio) – finansinės analizės rodiklis, atskleidžiantis, kiek kartų IP sukuriama finansinė nauda viršija jam įgyvendinti reikalingas finansines išlaidas.

Rodikliai apskaičiuoti naudojant oficialią skaičiuoklę. Skaičiuoklė su rezultatais pateikiama, kaip savarankiškas investicijų projekto priedas.

Alternatyva „Esamo pastato techninių bei funkcinių savybių pagerinimas“

Rodiklių reikšmės:

- FGDV(I) – (-0,225) mln. EUR;

- FVGN(I) – (-3,34) proc.;

- FNIS – 0,000.

Alternatyva „Esamo pastato pardavimas ir naujo pastato statyba“

Rodiklių reikšmės:

- FGDV(I) – (-0,501) mln. EUR;

- FVGN(I) – (0,29) proc.;

- FNIS – 0,000.

### 4.4.2. Išvada dėl finansinio gyvybingumo

Projektas „Rokiškio lopšelio-darželio „Nykštukas“ pastato, esančio Laisvės g. 15, Rokiškio m., modernizavimas“ abiejų alternatyvų atveju finansiškai gyvybingas (pakanka lėšų apmokėti investicijas), tačiau abiem atvejais nerentabilus (finansiniai rodikliai neigiami). Alternatyvos „Esamo pastato techninių bei funkcinių savybių pagerinimas“ rodiklis FGDV(I) yra mažiau neigiamas, nes šios alternatyvos atveju būtų patiriamos mažesnės investicijos, kurias reikia padengti.

### 4.4.3. Kapitalo finansiniai rodikliai

Projekto „Rokiškio lopšelio-darželio „Nykštukas“ pastato, esančio Laisvės g. 15, Rokiškio m., modernizavimas“ kapitalo rodikliai:

Kapitalo finansinė grynoji dabartinė vertė, FGDV(K) (angl. FNPV of capital) – apskaičiuojama sudedant projekto savininko skiriamo finansavimo, investicijų likutinės vertės, palūkanų bei grynųjų veiklos pajamų diskontuotus pinigų srautus per projekto ataskaitinį laikotarpį. Rodiklis parodo projekto savininko investuoto kapitalo atsiperkamumą (grynųjų pajamų vertę), skaičiuojant šios dienos pinigų verte.

- Kapitalo finansinė vidinė grąžos norma, FVGN(K) (angl. FIRR of capital) – diskonto norma, kurią pritaikius FGDV(K) lygi nuliui.

Rodikliai apskaičiuoti naudojant oficialią skaičiuoklę. Skaičiuoklė su rezultatais pateikiama, kaip savarankiškas investicijų projekto  priedas.

Alternatyva „Esamo pastato techninių bei funkcinių savybių pagerinimas“

Rodiklių reikšmės:

- FGDV(K) – (-0,363) mln. EUR;

- FVGN(K) – (-7,97) proc.

Alternatyva „Esamo pastato pardavimas ir naujo pastato statyba“

Rodiklių reikšmės:

- FGDV(K) – (-0,954) mln. EUR;

- FVGN(K) – (-3,59) proc.

### 4.4.4. Rodiklių palyginimas

Išnagrinėjus alternatyvų kapitalo rodiklius, galima daryti išvadą, kad abiejų alternatyvų atveju pareiškėjo įdėtas kapitalas neatsipirks (diskonto norma, kurią pritaikius FGDV(K) lygi nuliui, abiem atvejais yra neigiama), tačiau kasmet bus gaunami dideli šilumos ir elektros energijos sutaupymai. Alternatyvos „Esamo pastato techninių bei funkcinių savybių pagerinimas“ rodiklis FGDV(K) yra mažiau neigiamas, nes šios alternatyvos atveju, pareiškėjo įdėtas kapitalas būtų mažesnis.

# 5. EKONOMINĖ ANALIZĖ

Šioje dalyje atliekama projekto socialinė-ekonominė analizė, t.y. įvertinamas projekto indėlis regiono ar visos šalies gerovei ir poveikis visuomenei (tikslinėms grupėms). Projekto socialinė-ekonominė analizė atliekama vadovaujantis „Metodikos ir modelio, skirto įvertinti investicijų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos nacionalinio biudžeto lėšomis, socialinį-ekonominį poveikį, sukūrimas. Galutinė ataskaita“.

## 5.1. Rinkos kainų pavertimas į ekonomines

Finansinėje analizėje apskaičiuotų pinigų srautų vertę paprastai veikia netobula konkurencinė, mokestinė aplinka ir kiti veiksniai, dėl kurių pasireiškimo finansinėje analizėje įvertinti pinigų srautai neatspindi tikrosios pinigų vertės. Todėl ekonominėje analizėje analizuojami ne finansiniai, o ekonominiai pinigų srautai, kurie gaunami pakoregavus finansinės analizės pinigų srautus pagal atitinkamus konversijos koeficientus. Toks konvertavimas yra atliekamas naudojant konversijos koeficientus, kurie yra pateikti VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros „Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir/ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodikoje“.

Skaičiuoklės bendrųjų prielaidų darbalapyje Investavimo objekto ir ekonominės veiklos sektoriaus projekto tipo pasirinkimo formoje pateikiama informacija apie pagrindinio investavimo objekto pagrindinį ekonominės veiklos sektorių. Šiuo atveju pagrindinis investavimo objekto ekonominės veiklos sektorius – „Energetika“. Pagal pateiktą informaciją į šį klausimą, SNA skaičiuoklė atitinkamai pati parenka konversijos koeficientus, kurie pritaikomi atskiriems finansiniams srautams perskaičiuoti į ekonominius pinigų srautus.

## 5.2. Socialinė diskonto norma

Socialinė diskonto norma atskleidžia visuomenės požiūrį į ateities naudą ir numatomas išlaidas. Vadovaujantis Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika, projektui „Rokiškio lopšelio-darželio „Nykštukas“ pastato, esančio Laisvės g. 15, Rokiškio m., modernizavimas“ taikoma 5 proc. socialinė-ekonominė diskonto norma, kuri naudojama ekonominių pinigų srautų dabartinės vertės apskaičiavimui.

## 5.3. Išorinio poveikio įvertinimas

Projektas „Rokiškio lopšelio-darželio „Nykštukas“ pastato, esančio Laisvės g. 15, Rokiškio m., modernizavimas“ skirtas ne tik pastato išlaikymo išlaidų sumažinimui, bet ir šios ekonominės-socialinės naudos generavimui – sumažėjęs neigiamas poveikis aplinkai bei išaugusi paslaugų kokybė ir prieinamumas.

Pažymėtina, kad dažniausiai ekonominės-socialinės naudos negalima išreikšti kiekybine išraiška, tam nėra tinkamos metodikos arba išeitiniai duomenys, o tuo pačiu ir rezultatai, būtų labai netikslūs. Ekonominė-socialinė nauda 2014-2020 m. dalinai ES paramos lėšomis finansuojamiems projektams apskaičiuojama pagal Metodikos ir modelio, skirto įvertinti investicijų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos nacionalinio biudžeto lėšomis, socialinį-ekonominį poveikį, sukūrimas galutinę ataskaitą. Vadovaujantis šia metodika, ekonominės-socialinės naudos apskaičiavimui vertinami šie poveikio komponentai:

- Pastatų energetinių charakteristikų pagerėjimas;

- Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas;

- Pasiryžimas sumokėti už padidėjusį ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą.

5.3.1. Poveikio komponentai

Pastatų energetinių charakteristikų pagerėjimas

Daugiabučių ar viešųjų pastatų rekonstrukciją ar modernizavimą numatantys projektai gali sąlygoti naudą, kylančią dėl pastatų energetinių charakteristikų pagerėjimo, pasireiškiančią per padidėjusį šiluminį komfortą ir / arba sumažėjusias šildymo sąnaudas. Pastatų energetinių charakteristikų pagerėjimo komponentas atspindi padidėjusį šiluminį komfortą. Tuo tarpu sumažėjusios šildymo sąnaudos į ekonomines kainas perskaičiuojamos taikant konversijos koeficientą.

Siekiant pritaikyti siūlomą metodiką, skirtą naudos dėl pagerėjusių pastatų energetinių charakteristikų vertinimui, yra reikalingi tokie duomenys:

- Energijos suvartojimo lygis, reikalingas užtikrinti pastato šiluminį komfortą kontrafaktinėje situacijoje, ir temperatūra, pasirinkta projekto įgyvendinimo scenarijuje. Projekto vertintojui kiekvienu konkrečiu atveju pravartu su ekspertų pagalba įvertinti energijos suvartojimo sąnaudas esant 22°C temperatūrai (kontrafaktinei situacijai komforto padidėjimo atveju) ir faktinę temperatūrą, kurią numatoma palaikyti pastate po projekto įgyvendinimo.

- Energijos sąnaudoms taikytinas konversijos koeficientas, siekiant energijos rinkos kainas (naudojamas finansinėje analizėje) paversti ekonominėmis šešėlinėmis kainomis, atspindinčiomis tikrąsias išteklių alternatyviąsias sąnaudas.

Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas

Skirtingi energijos gyvavimo ciklo etapai nuo energijos gamybos įrenginių statybos, jų veikimo ir galiausiai iki jų veiklos nutraukimo skatina intensyvią šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisiją. Pagrindinės ŠESD, energetikos projektų išskiriamos į Žemės atmosferą, yra anglies dioksidas (CO2) ir metanas (CH4).

Projektai, apimantys jėgainių ar energijos tiekimo sistemų modernizavimą ar naujų statybą ar pastatų renovaciją, gali sąlygoti ŠESD emisijos lygio pokyčius dėl kuro pakeitimo ar kuro sutaupymo, lyginant su scenarijumi be projekto įgyvendinimo. Tai yra tipinės išorės sąnaudos ar nauda (priklausomai nuo to, ar projektas sukelia emisijos padidėjimą, ar sumažėjimą), į kurias reikia atsižvelgti atliekant ekonominę analizę.

Vienas iš būdų įtraukti ŠESD poveikį į energetikos projektų ekonominę analizę yra vertinti emisijos sąnaudas remiantis taršos leidimų, kuriuos operatorius turėtų įsigyti, rinkos kaina. Remiantis šiuo požiūriu, dėl emisijos sumažėjimo išvengtos sąnaudos, skirtos leidimų įsigijimui, atspindėtų šios naudos ekonominę vertę. Vis dėlto dėl ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos iškraipymų, kaip pažymi, pavyzdžiui, Europos investicinis bankas, leidimų kaina negali būti laikoma patikima emisijos ekonominių sąnaudų išraiška.

Todėl Lietuvos energetikos projektų sukuriamą ŠESD emisiją siūloma vertinti dauginant projekto (papildomai, lyginant su scenarijumi be projekto) į atmosferą išleistos emisijos kiekį (CO2 tonų ekvivalentais per metus) iš ekonominių sąnaudų vienetinės reikšmės.

Pasiryžimas sumokėti už padidėjusį ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą

Pagrindinė nauda, sietina su investicijomis į ikimokyklinio ugdymo infrastruktūrą, yra padidėjęs viešųjų (valstybinių) vaikų darželių prieinamumas mažesnio nei privalomas mokyklinis amžius vaikams.

Padidėjusio ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo vertei nustatyti siūlomas metodas yra grindžiamas įvertinimu, kiek vaikų tėvai yra pasiryžę sumokėti už viešosios ikimokyklinio ugdymo infrastruktūros pagerinimą. Tokiai vertei apskaičiuoti labiausiai tinkamas yra išvengtų sąnaudų metodas, pasiryžimą sumokėti už viešąsias paslaugas išreiškiantis išvengtomis sąnaudomis, kurios būtų patiriamos naudojantis alternatyviais brangesniais tų pačių paslaugų tiekėjais.

Investicijos į ikimokyklinio ugdymo infrastruktūrą ir aplinkos modernizavimą, tikėtina, koncentruosis tankiau apgyvendintose vietovėse (didžiausiuose miestuose), kuriose pajamos yra aukštesnės už vidutines. Todėl labiausiai tikėtina tėvams prieinama viešųjų ikimokyklinio ugdymo paslaugų alternatyva yra privačios ikimokyklinio ugdymo paslaugos, kurios gali būti teikiamos dviejomis formomis: privataus darželio forma arba vaikus namuose prižiūrinčios auklės forma (taip pat toliau analizuojama ir vėlyvo grįžimo į darbą alternatyva).

Tokiu būdu, išvengtos sąnaudos gali būti apskaičiuotos kaip:

  - Vidutinė vaikui prižiūrėti samdomos auklės rinkos kaina;

  - Vidutinė rinkos kaina, mokama už vaiko ugdymą privačiame darželyje.

Vidutinė metinė privataus darželio ir auklės kaina buvo apskaičiuota 11 mėnesių laikotarpiui, darant prielaidą, kad tėvų vasaros atostogų metu vaiko priežiūros paslaugos nėra reikalingos. Tyrimo metodika, kurios pagrindu buvo nustatytos vidutinės rinkos kainos.

  - Dar viena galima alternatyva tėvams, kuriems nėra prieinamos viešosios ikimokyklinio ugdymo paslaugos, yra vėlyvas grįžimas į darbą.

Paprastai šiais tikslais grįžimą į darbo rinką yra labiau linkusios atidėti motinos nei tėvai. Vėlyvo grįžimo į darbo rinką sąnaudos atspindi visuomenei tenkančias sąnaudas dėl kuriamo produkto praradimų. Vėlyvo grįžimo į darbo rinką metinės sąnaudos prilyginamos vidutiniam metiniam moterų bruto darbo užmokesčiui Lietuvoje (įskaitant socialinius darbdavio įnašus), išreikštam šešėline kaina.

5.3.2. Poveikio mastas

Alternatyva „Esamo pastato techninių bei funkcinių savybių pagerinimas“

Detalus skaičiavimas pateikiamas priede „Skaičiuoklė“.

Alternatyva „Esamo pastato pardavimas ir naujo pastato statyba“

Detalus skaičiavimas pateikiamas priede „Skaičiuoklė“.

## 5.4. Ekonominiai  rodikliai

Projekto „Rokiškio lopšelio-darželio „Nykštukas“ pastato, esančio Laisvės g. 15, Rokiškio m., modernizavimas“ socialiniai-ekonominiai rodikliai:

Ekonominė grynoji dabartinė vertė, EGDV parodo, kokia socialinė-ekonominė nauda projektu bus sukurta išorinėje projekto aplinkoje. Taigi, EGDV skirta pagrįsti būsimą IP naudą per visą ataskaitinį laikotarpį tikslinėms grupėms, išreiškiant ją dabartine pinigų verte. Jei EGDV < 0, IP sukuriama diskontuota nauda nepadengia diskontuotų išlaidų, todėl tokio IP įgyvendinti nėra tikslinga. Jei EGDV > 0, projektu kuriama pridėtinė vertė visuomenei. Atitinkamai, socialiniu ekonominiu požiūriu IP yra pagrįstas, jeigu jo EGDV yra teigiama.

Ekonominė vidinė grąžos norma, EVGN – tai diskonto norma, kuriai esant EGDV yra lygi nuliui. Kadangi skaičiuojant EGDV grynųjų pajamų srautai taip pat diskontuojami, apskaičiuotoji EVGN lyginama su SDN, pritaikyta EGDV apskaičiuoti. Žymią socialinę ekonominę naudą duodančio IP EVGN paprastai yra didesnė nei pritaikyta SDN

- Ekonominis naudos ir išlaidų santykis, ENIS – svarbiausias socialinės-ekonominės analizės rodiklis, atskleidžiantis, kiek kartų projekto sukuriama socialinė-ekonominė nauda viršija jam įgyvendinti reikalingas išlaidas. ENIS apskaičiuojama padalinant IP kuriamą ekonominę naudą iš ekonominių išlaidų.

Ekonominė nauda yra lygi konvertuotų ir diskontuotų veiklos pajamų bei socialinės–ekonominės naudos sumai. Rodikliai apskaičiuoti naudojant oficialią skaičiuoklę. Skaičiuoklė su rezultatais pateikiama, kaip savarankiškas investicijų projekto priedas.

Alternatyva „Esamo pastato techninių bei funkcinių savybių pagerinimas“

Rodiklių reikšmės:

- EGDV – (0,292) mln. EUR;

- EVGN – (13,57) proc.;

- ENIS – 2,940.

Alternatyva „Esamo pastato pardavimas ir naujo pastato statyba“

Rodiklių reikšmės:

- EGDV – (0,092) mln. EUR;

- EVGN – (5,90) proc.;

- ENIS – 1,297.

## 5.5. Optimalios alternatyvos parinkimas

Išnagrinėjus alternatyvų socialinius-ekonominius rodiklius, galima daryti išvadą, kad abi alternatyvos yra skirtingos finansiškai ir ekonomiškai. Nors abi alternatyvos pasiekia minimalius rodiklius – leis gerokai sumažinti veiklos išlaidas (šilumos ir elektros energijos) bei abi generuos nemažą socialinę-ekonominę naudą (dėl anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimo, oro taršos sumažėjimo ir padidėjusią paslaugų kokybę bei prieinamumą), tačiau alternatyvos „Esamo pastato techninių bei funkcinių savybių pagerinimas“ rodikliai yra priimtinesni (tą rodo rodikliai EGDV, EVGN, FGDV (I) ir FVGN(I)).

Įvertinus alternatyvas finansiškai ir ekonomiškai, optimalia alternatyva pasirenkama alternatyva „Esamo pastato techninių bei funkcinių savybių pagerinimas“.

# 6. JAUTRUMAS IR RIZIKOS

Šioje dalyje atliekama projekto jautrumo ir rizikos analizė (vadovaujantis Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika).

Rodikliai apskaičiuoti naudojant oficialią skaičiuoklę. Skaičiuoklė su rezultatais pateikiama, kaip savarankiškas investicijų projekto  priedas.

## 6.1. Jautrumo analizė

### 6.1.1. Kintamųjų nustatymas

Projekto jautrumo analizei pagal projekto specifiką naudojami šie kintamieji: finansinė diskonto norma, statybos investicijos, paslaugų investicijos, veiklos išlaidos ir pajamos, tiesioginė socialinė-ekonominė nauda.

### 6.1.2. Tarpusavio priklausomybės įvertinimas

Visi paminėti kintamieji tarpusavyje nėra susiję, todėl nė vienas jų neeliminuojamas.

### 6.1.3. Elastingumo analizė

Projekto elastingumo analizės rodikliai apskaičiuoti naudojant oficialią skaičiuoklę. Skaičiuoklė su rezultatais pateikiama, kaip savarankiškas investicijų projekto  priedas.

### 6.1.4. Kritiniai kintamieji

Jautrumo analizės metu buvo nustatyti kritiniai kintamieji: statybos darbų kaina, ekonominė-socialinė nauda, pastato išlaikymo išlaidų pokytis, investicijų likutinė vertė. Kritiniams kintamiesiems esant net iki 67 proc. mažiau palankiems, projektas vis tiek išlieka naudingas.

## 6.2. Scenarijų analizė

Scenarijų analizė yra speciali jautrumo analizės forma. Standartinėje jautrumo analizėje išnagrinėta kiekvieno atskiro kintamojo įtaką projekto rodikliams.

Atliekant scenarijų analizę, įverta kritinių kintamųjų bendra įtaka finansiniams (FGDV(I), FVGN(I)) ir ekonominiams (EGDV, EVGN) rodikliams. Analizė atlikta esant tariamai pesimistinei, mažiau pesimistinei, realiai, tariamai mažiau optimistinei ir optimistinei įvykių klostymosi eigai (žr. lentelę).

Projekto finansiniai ir ekonominiai rodikliai paskaičiuojami kiekvienam kritinių kintamųjų reikšmių deriniui (scenarijui).

6.2.1. Lentelė. Scenarijų analizė

| Scenarijaus pavadinimas / Finansinis (ekonominis) rodiklis ir jo reikšmė | Pesimistinis | Mažiau pesimistinis | Realus | Mažiau optimistinis | Optimistinis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I) | -224 612 | -224 612 | -224 612 | -224 612 | -224 612 |
| Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I) | -3,34% | -3,34% | -3,34% | -3,34% | -3,34% |
| Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I) | -0,97% | -0,97% | -0,97% | -0,97% | -0,97% |
| Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV | 292 387 | 292 387 | 292 387 | 292 387 | 292 387 |
| Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN | 13,57% | 13,57% | 13,57% | 13,57% | 13,57% |

Analizė rodo, kad projektas yra mažai rizikingas. Net pesimistinio scenarijaus atveju (visiems kritiniams kintamiesiems esant 25 proc. mažiau palankesniems) projekto ekonominė grynoji dabartinė vertė yra teigiama.

## 6.3. Kintamųjų tikimybės

Vadovaujantis metodika, kintamųjų tikimybės jau yra nustatytos pagal ilgametę VŠĮ CPVA projektų valdymo praktiką ir įtrauktos į skaičiuoklę. Projekto „Rokiškio lopšelio-darželio „Nykštukas“ pastato, esančio Laisvės g. 15, Rokiškio m., modernizavimas“ rizikos nėra labai specifinės ir neturi esminių skirtumų nuo kitų panašaus tipo projektų, todėl vadovaujamasi metodikoje apibrėžtomis kintamųjų tikimybėmis.

## 6.4. Rizikų vertinimas

Projekto rizikos analizės rodikliai apskaičiuoti naudojant oficialią skaičiuoklę. Skaičiuoklė su rezultatais pateikiama, kaip savarankiškas investicijų projekto  priedas.

## 6.5. Rizikos priimtinumas

Vadovaujantis atlikta rizikos analize, pateikiamas šis rizikos priimtinumo įvertinimas.

6.5.1. Lentelė. Rizikos priimtinumo vertinimo rezultatai

| Minimali priimtina rodiklio reikšmė | Tikimybė, kad nurodyta reikšmė bus pasiekta | Labiausiai tikėtina rodiklio reikšmė |
| --- | --- | --- |
| FGDV(I) - 0 | - | -212 766 |
| FVGN(I) - 0 | - | -2,8% |
| EGDV – 0 | 84,8% | 246 418 |
| EVGN – 5,0 | 84,8% | 10,9% |

Projekto rizikos priimtinumo vertinimo rodikliai apskaičiuoti naudojant oficialią skaičiuoklę. Skaičiuoklė su rezultatais pateikiama, kaip savarankiškas investicijų projekto  priedas.

## 6.6. Rizikų valdymo veiksmai

Kiekvienai projekto rizikai suvaldyti reikalinga pasirinkti efektyviausią valdymo būdą. Pagrindiniai galimi rizikos valdymo būdai:

- Rizikos išvengimas – pašalinamas rizikos sukėlėjas (-ai);

- Rizikos prevencija – mažinama rizikos pasireiškimo tikimybė, vykdant prevencines veiklas ar investuojant daugiau lėšų į infrastruktūros sukūrimą;

- Rizikos draudimas – įsigyjamas draudimas nuo rizikų, nuo kurių įmanoma apsidrausti (force majeure rizikos, civilinės atsakomybės rizikos ir pan.);

- Rizikos perdavimas – rizika perduodama tai šaliai, kuri pajėgesnė ją valdyti (pavyzdžiui, projektas įgyvendinamas pasitelkus partnerį, kuris yra įgijęs atitinkamos rizikos valdymo patirties);

- Rizikos išlaikymas – riziką nusprendžiama valdyti patiems, sudarant atitinkamą organizacinę struktūrą, paskirstant atsakomybes už visas galimas rizikas projekto organizacijos viduje ir pan.

Žemiau nagrinėjamos pagrindinės rizikos, kurios gali įtakoti projektą ir galimi jų valdymo būdai.

6.6.1. lentelė. Rizikos ir jų mažinimo būdai

| Eil. Nr. | Rizikų grupė | Rizikų veiksniai | Paaiškinimas | Valdymo priemonės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Įsigyjamų (atliekamų) rangos darbų kokybės rizika | Rangos darbų kokybė neužtikrinama: dėl technologinių procesų organizavimo; dėl žmogiškųjų išteklių; dėl technologinių išteklių tinkamumo ir pakankamumo; dėl žaliavų, medžiagų ir mechanizmų prieinamumo ir kokybės. | Atliekamų rangos darbų kokybė priklauso nuo daugelio veiksnių: tiek nuo technologinių procesų organizavimo, personalo kvalifikacijos, įmonės technologinio pajėgumo, medžiagų kokybės ir pan. Nuo rangos darbų kokybės priklauso objektų tinkamumas naudoti, jų eksploatacinė priežiūra, ilgaamžiškumas. | Atsakingas rangos darbų sutarties ruošimas, numatant protingus terminus; Didelis dėmesys rangovų kvalifikacijai, technologiniams ir kitiems pajėgumams viešųjų patikimų metu; Garantiniai reikalavimai rangos sutartyje; Rangos sutartyje numatyta atsakomybė už rangos darbų žalą gretimose teritorijose esančiam turtui. |
| 2. | Projektavimo (planavimo) kokybės rizika | Rizikai priskiriamos projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą susijusios paslaugos, taip pat vėlavimų rizika. | Tiekiamų paslaugų kokybė priklauso nuo tiekėjų kvalifikacijos ir pajėgumų, procesų organizavimo. Siekiant laiku įgyvendinti projektą, turi būti išvengta veiklų įgyvendinimo vėlavimų. | Didelis dėmesys tiekėjų kvalifikacijai; Atsakingas sutarčių su tiekėjais ruošimas, numatant protingus terminus; Atsakingas projekto veiklų grafiko nustatymas atsižvelgiant į panašių projektų patirtį. |
| 3. | Nepakankamo finansavimo rizika | Finansavimo poreikis pasikeičia dėl: padidėjusių investicijų išlaidų; pridėtinės vertės mokesčio tarifo pasikeitimo; bet kurio mokesčio išskyrus pridėtinės vertės mokestį ar rinkliavos tarifo pasikeitimo. | Investicijų vertė įgyvendinant projektą (vykdant viešuosius pirkimus) gali būti didesnė nei numatyta preliminariame projekto biudžete. Galimas kainų augimas dėl pasikeitusios valstybės mokesčių politikos. | Įvertintos analogiškų įrenginių ir baldų kainos, įvertintas galimas pabrangimas; Sutarčių sudarymas su tiekėjais, numatant fiksuotas galutines kainas. |

| 4. | Rinkai pateikiamų produktų (paslaugų, prekių) tinkamumo rizika | Vėluojama pradėti teikti paslaugas, prekes ar produktus. Infrastruktūra visiškai ar iš dalies nėra tinkama teikti sutarties nuostatas atitinkančias paslaugas, prekes ar produktus. | Kuriant visuomenės viešiesiems poreikiams skirtą infrastruktūrą kyla rizika, kad dėl užsitęsusio paslaugų, prekių tiekimo bei paruošimo naudoti, bus atsiliekama nuo planuojamų patalpų eksploatacijos pradžios terminų. Galima rizika, kad sukurta infrastruktūra nebus tinkama naudojimui. | Atsakingas projekto veiklų planavimas atsižvelgiant į galimus trukdžius; Sutartyse numatyti paslaugų, prekių tiekimo terminai, griežtos nuobaudos vėlavimo atveju; Realus ir pagrįstas veiklų planas-grafikas; Atsakinga kuriamos infrastruktūros analizė jos reikalingumo, praktiškumo ir pritaikomumo atžvilgiais; Nuoseklus ir profesionalus kuriamos infrastruktūros projektavimas. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Turto likutinės vertės projekto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje rizika | Nukrypstama nuo infrastruktūros būklės palaikymo plano. Netiksliai suplanuotos infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos. | Sukuriama viešoji infrastruktūra natūraliai dėvisi, todėl būtinos investicijos jos būklės palaikymui. Kyla rizika, kad bus nukrypstama nuo infrastruktūros būklės palaikymo plano arba infrastruktūros palaikymo išlaidos bus didesnės nei planuota, kas reikštų reikalingą papildomą finansavimą. | Valdymo priemonės: Skirti didelį dėmesį kuriamos infrastruktūros kokybei; Atsižvelgiant į ilgametę projekto vykdytojo patirtį įgyvendinant panašius projektus, numatyti pakankamas reinvesticijas sukurtos infrastruktūros atnaujinimui (kas 25 metus); Po projekto įgyvendinimo numatyti tam tikrų institucijų atsakomybę už sukurtos infrastruktūros priežiūrą. |

# 7. PROJEKTO VYKDYMO PLANAS

Šiame skyriuje numatoma projekto trukmė ir etapai, pateikiamas projekto veiklų įgyvendinimo grafikas, fizinė projekto įgyvendinimo vieta, projekto komanda, prielaidos ir tęstinumas.

## 7.1. Projekto trukmė ir etapai

Planuojama projekto „Rokiškio lopšelio-darželio „Nykštukas“ pastato, esančio Laisvės g. 15, Rokiškio m., modernizavimas“ įgyvendinimo trukmė – 36 mėn. nuo projekto sutarties pasirašymo.

Projekto įgyvendinimo pradžia tiesiogiai priklauso nuo vertinančių institucijų priimtų sprendimų dėl projekto finansavimo. Nesant nustatytai tiksliai projekto įgyvendinimo pradžiai, projekto įgyvendinimo veiklų grafikas pateikiamas nuo 2020 m. I ketv.

Projekto veiklos ir veiklų įgyvendinimo grafikas pateiktas lentelėje.

7.1.1. lentelė. Projekto veiklų grafikas

| Eil. Nr. | Metai | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ketvirtis | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| 1. | Rokiškio lopšelio-darželio „Nykštukas“ pastato energetinio efektyvumo padidinimas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. | Investicijų projekto bei energijos vartojimo audito ataskaitos parengimo paslaugų įsigijimas ir investicijų projekto bei energijos vartojimo audito ataskaitos parengimas | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Projektavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas, projektavimas | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Projekto ekspertizės paslaugų pirkimas, ekspertizė | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Rangos darbų pirkimas | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Rangos darbai |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.6. | Techninės priežiūros paslaugų pirkimas |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Techninė priežiūra |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.8. | Statinio projekto vykdymo priežiūra |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

Projekto veiklų sudedamųjų dalių aprašymas:

7.1.2. lentelė. Projekto veiklų sudedamųjų dalių aprašymas

| Eil. Nr. | Veikla | Apibūdinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Investicijų projekto bei energijos vartojimo audito ataskaitos parengimo paslaugų pirkimas ir investicijų projekto bei energijos vartojimo audito ataskaitos rengimas | Investicijų projektas ir energijos vartojimo audito ataskaita yra privalomas dokumentas siekiant projekto finansavimo Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos lėšomis. Dokumentus parengė viešųjų pirkimų konkursą laimėjusi UAB „Geotaškas“. |
| 2. | Projektavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas, projektavimas, statinio projekto vykdymo priežiūra | Projektavimas yra būtina statybos proceso dalis ir priklauso projektavimo ir inžinerinių paslaugų grupei. Rengėjas atsakingas už statybos leidimų gavimą. Techninį projektą parengė viešųjų pirkimų konkursą laimėjusi projektavimo įmonė UAB „Statybų inžinerinė strategija“. Taip pat projekto metu bus atliekama statinio projekto vykdymo priežiūra, kurios tikslas kontroliuoti, ar laikomasi techninio projekto. Statinio projekto vykdymo priežiūra yra privaloma ypatingiems statiniams, kurie yra visuomeninės paskirties ir skirti daugiau nei 100 asmenų, o taip pat kultūros paveldo pastatams ir kt., kaip išvardinta LR Statybos įstatyme. Šią priežiūrą atliks projektuotojas. |
| 3. | Projekto ekspertizės paslaugų pirkimas, projekto ekspertizė | Statinio techninio projekto ekspertizė – įvertinimas kaip statinio projekte įgyvendinti LR Statybos įstatyme nustatyti esminiai statinio reikalavimai, taip pat kitų įstatymų ir teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų bei privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimai. Projekto ekspertizė yra privaloma ypatingiems statiniams, kurie yra visuomeninės paskirties ir skirti daugiau nei 100 asmenų, o taip pat kultūros paveldo pastatams ir kt., kaip išvardinta LR Statybos įstatyme. Ekspertizė būtina atliekant investicijas, finansuojamas Valstybės biudžeto lėšomis. Ekspertizė jau atlikta. |
| 4. | Rangos darbų pirkimas, rangos darbai | Projekto metu numatoma atlikti Rokiškio lopšelio-darželio „Nykštukas“ pastato energijos efektyvumą padidinančius darbus (pagal parengtą techninį projektą). Šiuos darbus atliks viešųjų pirkimų konkurso būdu atrinkta rangos bendrovė. |
| 5. | Techninės priežiūros paslaugų pirkimas, techninė priežiūra | Statybos darbų metu organizuojama techninė priežiūra, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal techninį projektą, rangos sutarties, įstatymų, kitų teisės aktų, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. Techninę priežiūrą atliks viešųjų pirkimų konkurso būdu atrinkta techninės priežiūros paslaugas teikianti įmonė. |

## 7.2. Projekto vieta

Projekto „Rokiškio lopšelio-darželio „Nykštukas“ pastato, esančio Laisvės g. 15, Rokiškio m., modernizavimas“ fizinė vieta apibrėžta investicijų projekto 2.3. skyriuje: Laisvės g. 15, Rokiškis.

## 7.3. Projekto komanda

Projekto įgyvendinimo komanda bus sudaryta iš Rokiškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojų. Projekto komandą sudarys projekto vadovas, projekto finansininkas, kiti grupės nariai.

## 7.4. Projekto prielaidos ir tęstinumas

Projekto „Rokiškio lopšelio-darželio „Nykštukas“ pastato, esančio Laisvės g. 15, Rokiškio m., modernizavimas“ tęstinumą užtikrina jo atitikimas svarbiausiems šalies, Rokiškio rajono ir Panevėžio regiono strateginiams dokumentams. Rokiškio rajono savivaldybės taryba yra suinteresuota projekto tęstinumo užtikrinimu.

Projekto tęstinumas apibūdinamas šiais aspektais: veiklos vykdymo ir organizaciniu, finansiniu bei eksploataciniu:

- Veiklos vykdymo ir organizacinis tęstinumas bus užtikrintas, kadangi modernizuota infrastruktūra nuosavybės teise priklausys Rokiškio rajono savivaldybei. Po projekto įgyvendinimo modernizuotos infrastruktūros savininko keisti nenumatoma. Savivaldybės administracija yra suinteresuota nuosavybės teise valdomos infrastruktūros tinkamu funkcionavimu ilguoju laikotarpiu.

- Finansinis projekto tęstinumas. Pasibaigus projekto finansavimui, sukurtų produktų finansinis tęstinumas bus užtikrintas iš Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

- Eksploatacinis projekto tęstinumas. Darbų metu numatoma naudoti modernias bei ilgaamžes technologijas, todėl planuojama, pastato (įgyvendintų energiją taupančių priemonių) nereikės remontuoti bent 25 metus. Numatoma įpareigoti rangovą įvykdytiems darbams nustatyti garantinį laikotarpį pagal LR teisės aktų normų reikalavimus (garantiniu laikotarpiu visus trūkumus šalins rangovas); po garantinio laikotarpio einamieji remontai, esant būtinybei, atliekami Rokiškio rajono savivaldybės lėšomis. Dėl šių priežasčių modernizuotos infrastruktūros tęstinumas eksploataciniu požiūriu pasibaigus projektui bus užtikrintas ilguoju laikotarpiu.

# IŠVADOS IR PASIŪLYMAI

- Projektas „Rokiškio lopšelio-darželio „Nykštukas“ pastato, esančio Laisvės g. 15, Rokiškio m., modernizavimas yra labai aktualus projekto tikslinėms grupėms, nes bus pagerintos pastato energetinės savybės (taip sumažinant pastato išlaikymo sąnaudas ir pagerinant patalpų mikroklimatą).

- Numatoma atlikti šiuos pastato energetines savybes gerinančius darbus: sienų šiltinimas; langų ir lauko durų keitimas; cokolio ir pagrindų šiltinimas, nuogrindos įrengimas; stogo šiltinimas. Taip pat numatoma atlikti šiuos energetinių savybių negerinančius, tačiau pastato funkcionavimui būtinus darbus: aplinkos atstatymo darbai; panduso įrengimas; žaibosaugos įrengimas. Pastato energinio naudingumo klasė bus padidinta iki B.

- Projektas visapusiškai įvertintas vadovaujantis „Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika, Metodikos ir modelio, skirto įvertinti investicijų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos nacionalinio biudžeto lėšomis, socialinį-ekonominį poveikį, sukūrimas galutine ataskaita.

- Projektą galima finansuoti paskolos lėšomis.

# PRIEDAI

- Projekto finansinių ir ekonominių-socialinių rodiklių, alternatyvų, jautrumo analizės, rizikų skaičiuoklė.

# Footnotes

Pagal energijos vartojimo audito ataskaitą

Pagal energijos vartojimo audito ataskaitą

Pagal energijos vartojimo audito ataskaitą

Pagal skaičiuoklę.

Skaičiuoklė – MS Excel skaičiuoklė, skirta investicijų projekto SNA atlikti. Skaičiuoklės naudojimo principai ir jų ryšys su tekstine metodikos dalimi aprašyti tekstinėje metodikos (Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika) dalyje.

Baigta iki projekto pradžios – 2020 m.

Baigta iki projekto pradžios – 2020 m.

Baigta iki projekto pradžios – 2020 m.